## Slide 1: ТЕПЛОТЕХНИКА
Введение

## Slide 2
Теплотехника – общетехническая (фундаментальная) дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, принцип действия и конструктивные особенности, производство и эксплуатацию теплового оборудования.

## Slide 3: Направления использования теплоты
Энергетическое – использование теплоты для преобразования ее в механическую (энергию) работу;
Технологическое – использование теплоты с целью изменения свойств различных материалов.

## Slide 4: Разделы теплотехники
Термодинамика изучает законы теплового равновесия и превращения теплоты в другие виды энергии и обратно.
Теория теплообмена изучает законы распространения и передачи теплоты между телами.

## Slide 5: Теория теплообмена
Способы передачи тепла. Закономерности переноса теплоты и количественные характеристики процесса. Плотность теплового потока.

## Slide 6: Основные понятия и определения
Теплота самопроизвольно передается от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой;
Тепловые - процессы скорость которых определяется скоростью переноса энергии в форме теплоты;
Движущая сила – разность температур ∆t;
Количество переданной теплоты Q, Дж, кДж;

## Slide 7: Основные понятия и определения
Теплообменная поверхность – F, м2;
Плотность теплового потока - количество теплоты, передаваемой через единицу поверхности в единицу времени:
q=Q/F, Вт/м2;
Процесс передачи теплоты – установившийся и неустановившийся:

## Slide 8: Температурное поле
Температурное поле – совокупность мгновенных значений температур всех точек тела в данный момент времени:
где x; y; z – координаты произвольной точки тела;
τ - текущее время.
Температурное поле может быть установившемся и неустановившемся; одно-, двух- и трехмерным.

## Slide 9: Градиент температуры
Градиент температуры - это вектор, нормальный к изотермической поверхности и направленный в сторону возрастания температуры. Численно градиент температуры равен производной от температуры по нормали к поверхности:

## Slide 10: Теплофизические свойства рабочих тел
Теплоемкость с - количество теплоты, необходимой для изменения на 1 градус единичной массы рабочего тела (вещества). В основном при изучении теплопереноса используют теплоемкость при постоянном давлении ср. Величина с зависит от температуры, хотя и не всегда существенно. Дж/(кгК), кДж/(кгК).
Удельной теплотой конденсации r (или обратных процессов — испарения, парообразования) называют количество теплоты, выделяющейся при конденсации (необходимой для испарения) единичной массы вещества. Измеряется r в Дж/кг (в таблицах приводится в кДж/кг). Конденсация или кипение индивидуальных веществ происходит при неизменной температуре tкип = const.

## Slide 11
Энтальпия ("физическое тепло", которое "несет с собой” тело, поток), Н, h,J, i Дж/кг, кДж/кг. Энтальпию принято отсчитывать от некой температуры t0, при которой принимается Н, h, i = 0. (t0=0 ºС) ; в холодильных процессах, дабы не оперировать отрицательными энтальпиями, точку отсчета выбирают ниже (например, -100 °С).
В практических расчетах в подавляющем большинстве случаев оперируют разностями энтальпий, поэтому точка отсчета энтальпий и их абсолютные значения роли не играют.

## Slide 12: Способы (механизмы) передачи теплоты
Теплопроводность – перенос энергии микрочастицами (молекулами, ионами, электронами) за счет их «теплового» движения. Носители энергии – микрочастицы, совершающие колебательное движение, процесс протекает на молекулярном уровне;
Конвекция – перемещение в пространстве неравномерно нагретых объемов среды, перенос тепла связан с переносом массы;
Тепловое излучение – перенос тепла от одного тела к другому электромагнитными волнами.

## Slide 13: Теплообменные процессы
Теплопроводность;
Лучистый теплообмен;
Теплоотдача;
Теплопередача

## Slide 14: Теплопроводность
Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Условия однозначности. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплоизоляционные материалы, применяемые в легкой промышленности.

## Slide 15: Теплопроводность
Распространение тепла теплопроводностью выражается эмпирическим законом Био – Фурье, согласно которому количество тепла, возникающего в теле вследствие теплопроводности при некоторой разности температур в отдельных частях тела, прямо пропорционально градиенту температуры, времени проведения процесса и площади сечения, перпендикулярного направлению теплового потока.

## Slide 16: Закон Био-Фурье
dQ= -· dF· gradt·dτ,
где dQ – количество тепла, Дж;
 - коэффициент пропорциональности,
коэффициент теплопроводности, ;
grad t – градиент температуры, К/м;
dτ – время, с;
dF – поверхность теплообмена, перпендикулярная тепловому потоку, м2.

## Slide 17: Коэффициент теплопроводности
Коэффициент теплопроводности является одной из физических характеристик и указывает на способность данного тела проводить тепло. Количественно коэффициент теплопроводности равен количеству тепла, проходящего в единицу времени  через единицу изотермической поверхности F в стационарном температурном поле, при единичном градиенте температур,:

## Slide 18
Коэффициент теплопроводности зависит от природы и агрегатного состояния вещества, от температуры и давления.
Для газов возрастает с повышением температуры и мало зависит от давления;
Для жидкости – уменьшается с увеличением температуры;
Для твердых тел – увеличивается с повышением температуры.

## Slide 19: Дифференциальное уравнение теплопроводности
Уравнение выводится на основе закона сохранения энергии, считая, что тело однородно и изотропно (одинаковость физических свойств). Физические параметры ,λ, с – постоянны.
Согласно закону сохранения энергии вся теплота внесенная из вне в элементарный объем путем теплопроводности за время dτ идет на изменение внутренней энергии вещества в этом объеме:

## Slide 20
где а – коэффициент температуроводности, физический параметр вещества, м2/с;
Уравнение гласит – изменение температуры во времени для любой точки тела пропорционально величине а.

## Slide 21: Условия однозначности
Геометрические – характеризуют форму и размеры тела в котором протекает процесс;
Физические – характеризуют физические свойства тела;
Временные – характеризуют распределение температуры в начальный момент времени;
Граничные – характеризуют взаимодействие тела с окружающей средой

## Slide 22: Теплопроводность через плоскую стенку
Толщина стенки ;
Температура на наружных поверхностях :t1> t2;
λ=const;
Режим стационарный

## Slide 23: dQ= -· dF· gradt·dτ
Уравнение теплопроводности для однослойной плоской стенки для стационарного процесса:
Уравнение теплопроводности для многослойной плоской стенки:

## Slide 24: Распределение температур по толщине цилиндрического слоя

## Slide 25: Закон теплопроводности для цилиндрического слоя
Процесс стационарный

## Slide 26: Для стационарного режима
Уравнение теплопроводности цилиндрической однослойной стенки :
Уравнение теплопроводности многослойной цилиндрической стенки:

## Slide 27: Лучистый теплообмен
Физические основы

## Slide 28: Лучистый теплообмен
Процесс распространения тепла в виде электромагнитных волн.
Все тела обладают способностью излучать энергию, поглощать энергию и превращать ее в тепловую.
Тепловое излучение имеет одинаковую природу со световым.

## Slide 29
В однородном пространстве распространяется прямолинейно;
Попадая на тело частично поглощается, частично отражается, частично проходит сквозь тело без изменений:
Qл =Qпогл +Qотр +Qпр

## Slide 30: Характеристики теплового излучения
Лучеиспускательная способность – количество энергии, излучаемой единицей поверхности тела в единицу времени во всем интервале длин волн:
E=Qл/(F τ)
Лучеиспускательная способность абсолютно черного тела пропорциональна абсолютной температуре его поверхности в 4-ой степени (закон Стефана Больцмана):
Где K0- константа лучеиспускания абсолютно черного тела,
с0- коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела

## Slide 31: Интенсивность лучистого потока
Интенсивность общего лучистого потока зависит от 4-ой степени абсолютной температуры излучающего тела, его излучающей способности и степени черноты серого тела:

## Slide 32: Закон Кирхгофа
Отношение лучеиспускательной способности тел к их поглощательной способности для всех тел одинаково и равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре:
E0=Ec/А

## Slide 33
Чем выше температура излучающего тела, тем в более короткой области длин волн лежит максимум излучения.
Лучистый теплообмен становится заметным по сравнению с конвективным при температуре больше 400 С

## Slide 34
Лучеиспускательная способность газов зависит от объема, вида газа и температуры в степени 3-3,5;
Газы излучают объемом;
Газы излучают в определенной части спектра;
Лучеиспускательная способность смеси газов ниже, чем отдельного газа.