## Slide 1: Особенности загрязнения атмосферы в городах в современных условиях

## Slide 2
Атмосферный воздух - один из важнейших жизнеобеспечивающих природных компонентов на Земле - представляет собой смесь газов и аэрозолей приземной части атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции планеты, деятельности человека и находящуюся вне пределов жилых, производственных и иных помещений. Последние полученные обобщения подтвердили чрезвычайную значимость атмосферы в функционировании биосферы и высокую ее чувствительность к различного рода загрязнениям. Именно загрязнения приземного слоя атмосферы - это самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на растения, животных, микроорганизмы; на все трофические цепи и уровни; на качество жизни человека; на устойчивое функционирование экосистем и биосферы в целом. Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия компонентов биосферы, гидросферы и литосферы вблизи поверхности.

## Slide 3: Загрязнение атмосферы
Загрязнение атмосферы - это привнесение в атмосферу или образование в ней физико-химических соединений, агентов или веществ, обусловленное как природными, так и антропогенными факторами. Естественными источниками загрязнений атмосферного воздуха служат прежде всего вулканические выбросы, лесные и степные пожары, пыльные бури, дефляция, морские штормы и тайфуны. Эти факторы не оказывают отрицательного воздействия на природные экосистемы, за исключением широкомасштабных катастрофических природных явлений.

## Slide 5: Чем обусловлено?
Колебания уровня загрязнения воздуха обусловлены изменениями выбросов промышленных объектов, автотранспорта и метеорологическими условиями, которые также обладают значительной временной изменчивостью. Вредные вещества, попадая в атмосферу, подвергаются физико-химическим превращениям, рассеиваются и вымываются из атмосферы. Степень загрязнения атмосферы от антропогенных источников зависит от того, будут эти вещества переноситься на большие расстояния от источника или скапливаться в районе их выброса. В результате воздействия указанных факторов устанавливается определенный суточный и годовой ход концентрации примеси в атмосфере. Изучение его имеет большое значение для эффективного учета метеорологических факторов при планировании режима работы промышленных предприятий.

## Slide 6: Источники загрязнения атмосферы

## Slide 7
Загрязняющие атмосферу вещества – это примеси в атмосфере, оказывающие неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье население.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате попадания в нее примесей.
Примесь в атмосфере – это рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.
Поскольку примеси в атмосфере могут претерпевать различные превращения, их можно условно разделить на первичные и вторичные.
Первичная примесь в атмосфере – примесь, сохранившая за рассматриваемый интервал времени свои физические и химические свойства.
Превращения примесей в атмосфере – процесс, при котором примеси в атмосфере подвергаются физическим и химическим изменениям под влиянием природных и антропогенных факторов, а также в результате взаимодействия между собой.
Вторичная примесь в атмосфере – это примесь в атмосфере, образовавшаяся в результате превращения первичных примесей.
По воздействию на организм человека загрязнение атмосферы подразделяют на физическое и химическое. К физическому относят: радиоактивное излучение, тепловое воздействие, шум, низкочастотные вибрации, электромагнитные поля. К химическому – наличие химических веществ и их соединений.
Загрязняющие атмосферу вещества характеризуются по 4 признаками: по агрегатному состоянию, химическому составу, размеру частиц и массовому расходу выброшенного вещества.
Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в виде смеси пыли, дыма, тумана, пара и газообразных веществ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на ряд “классических” веществ, загрязняющих воздух: угарный газ (CO), оксиды азота NOx, двуокись серы (SO2), тропосферный озон (О3), углеводороды CmHn, свинец, углекислый газ (CO2), альдегиды, сажа, бензпирен и взвеси (включая пыль, дымку и дымы).

## Slide 8: Тяжёлые металлы
Одной из важных проблем крупных городов является все возрастающее загрязнение атмосферы тяжелыми металлами (ТМ), представляющими опасность для живых организмов и в первую очередь для человека. В современных исследованиях термин «тяжелые металлы» используется для большой группы токсичных элементов (ПДК<1 мг/м3), прежде всего цветных и редких металлов. Токсичность ряда (ТМ), их участие в биогеохимических процессах и значительный антропогенный приток в атмосферу, обусловили ведущее место среди загрязняющих веществ, подлежащих наблюдению и контролю.

## Slide 9
В каких районах Минска лучше не приобретать жилье и делать как можно меньше вдохов? Какие предприятия сильнее всего загрязняют воздух, и как финансовый кризис с этим борется?
Самыми разными организациями ведется борьба за чистый воздух в столице Беларуси. В прошлом году введено в эксплуатацию 136 новых установок очистки газов и реконструировано 133 комплекса по очистке воздуха.
Кризис хорошо влияет на состояние атмосферного воздуха в Минске! Из-за него произошло сокращение уровня производства. А так как заводы и фабрики работают меньше, то и количество вредных выбросов в воздух уменьшается.
Но несмотря на это, экологическая ситуация продолжает оставаться неблагополучной почти на трети территории Минска.

## Slide 10: Наиболее загрязнённые зоны г.Минска
К наиболее загрязненным зонам относятся Заводской и Партизанский районы, микрорайон Шабаны, а также отдельные участки Октябрьского района и центра города. Более 30% территории Минска находится в «неблагоприятной» зоне. Она занимает центр, юг и юго-восток города, влияя в южном направлении и на столичные пригороды.
Более половины оксидов углерода, выделяемых предприятиями Минска, дают МАЗ и МТЗ. Активными поставщиками этого загрязнителя в атмосферный воздух являются также завод стройматериалов и завод отопительного оборудования, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, завод шестерен, подшипниковый и моторный заводы.
По данным замеров городской СЭС, в районе тракторного завода, где располагается большое количество предприятий с высокими объемами выбросов окиси углерода (МТЗ, завод шестерен, ТЭЦ-3, моторный и подшипниковый заводы), в атмосферном воздухе зафиксированы самые высокие концентрации оксида углерода.
Основными поставщиками пыли в атмосферу Минска являются МТЗ, МАЗ, управление дорожно-мостового строительства №5, завод гипса и гипсовых изделий, завод отопительного оборудования, опытный завод по переработке бытовых отходов. Наиболее запылен воздух в районе автозавода - примерно в два раза выше, чем в других частях города.
Концентрации кадмия, свинца и никеля были зафиксированы в районе Октябрьской площади, парка им. Челюскинцев и ул. Кольцова, медь и цинк обнаружены в районе парка им. 50-летия Октября.

## Slide 11: Автомобили хуже, чем заводы!
По-прежнему самым главным источником загрязнения атмосферного воздуха являются не заводы и фабрики, а автомобильный транспорт. По разным источникам, загрязнение атмосферы выхлопами автомобилей составляет от 60 до 90 %.
Подробнее о загрязнении воздуха автотранспортом читайте в материале «Что отравляет жизнь белорусской столицы».
В Беларуси поставлена задача добиться снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами, несмотря на ежегодный рост числа автомобилей.

## Slide 13: Машиностроительная промышленность
Предприятия этой отрасли загрязняют атмосферу главным образом твердыми вредными веществами, а также диоксидами серы и оксидами азота.
SO2
N2O

## Slide 14: Промышленность строительных материалов
Выброс вредных веществ в атмосферу предприятиями промышленности строительных материалов производится в основном в виде пыли и взвешенных веществ, оксидов углерода, диоксидов серы, оксидов азота. Кроме того, в выбросах присутствуют сероводород, формальдегид, толуол, бензол, пентоксид ванадия, ксилол и другие вещества.
H2S
CH2=O

## Slide 15: Фотохимический туман или смог
Сам по себе туман не опасен для человеческого организма, губительным он становится только если чрезмерно загрязнен токсичными примесями. Смог наблюдается в осенне-зимнее время (с октября по февраль). Главную опасность представляет содержащийся в нем сернистый газ в концентрации 5-10 мг/м и выше.
SO2

## Slide 16: Влияние атмосферных загрязнений на окружающую среду и здоровье человека