## Slide 1
Основы теории сплавов
БОУ СПО «Омский АТК»
Разработчик: Цехош София Ивановна

## Slide 2
Сплавы – сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием двух или нескольких веществ, называемых компонентами.
В жидком состояние сплавы представляют собой жидкий раствор.
В твердом виде сплавы образуют механические смеси, химические соединения и твердые растворы.

## Slide 3
Компоненты системы
Система – называется группа сплавов, которая выделяется для изучения и строения их свойств.
Компонентами называются вещества, образующие систему.
Однокомпонентная система - чистый металл.
Двухкомпонентная система - сплав двух металлов.
Виды систем:
Компоненты в сплавах:
Жидкие и твердые растворы.
Химические соединения.
Механические смеси.

## Slide 4
Фазы сплавов
Фаза – называют однородную часть системы, имеющую одинаковый состав, одно и то же агрегатное состояние и отделенную от остальных частей системы поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав или структура вещества изменяются скачкообразно.

## Slide 5
Структурные составляющие сплавов:
твердый раствор, химические соединения, механическая смесь.
Структурные составляющие - это однородная часть строения, которая образует в результате первичный или вторичный кристалл сплава, как из жидкого так и твердого раствора.

## Slide 6
Твердый раствор - имеет одну кристаллическую решетку металларастворителя.
В твердом растворе внедрения атомы растворенного компонента занимают место между узлами кристаллической решетки металла – растворителя.
В твердом растворе замещения атомы растворенного компонента частично замещают в узлах атомы металла – растворителя.

## Slide 7
Химические соединения – однородное кристаллическое тело, имеет кристаллическую решетку с упорядоченным расположением атомов, которая отличается от решеток элементов, образующих это соединение.
Пример: Цементит Fe3C – карбит железа.
Аm Bn, где А и В (большое) – компоненты химических соединений, m и n (малое) – простые числа, которые отображают валентность химических соединений.

## Slide 8
Механическая смесь – микроскопически малые, тесно перемешанные и связанные между собой компоненты сплава, состоящие из чистых металлов, твердых растворов и химических соединений.
Эвтектики - образуются из жидкого сплава при охлаждении и характеризуются самой низкой температурой затвердевания смеси, хорошими литейными качествами и высокими механическими свойствами.

## Slide 9
Ледебурит- это правильно построенная механическая смесь состоящая из аустенита (А) и цементита (Ц), которая получается в результате первичной кристаллизации. Л (А+ Ц). Наименьшая температура затвердевания 1147 С.
Может существовать до температуры 727, ниже грани, распадается на перлит (П) и цементит (Ц). Является структурой, а не фазой.
Аустенит - является твердым раствором углерода (до 2,14 %) в γ-железе. Существует в железо углеродистых сплавах, только при высоких температурах от 1539 – 727 градусов.
Цементит - это химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) Fе3С. Цементит содержит около 6,67%. Высокая твердость, не обладает пластичностью, является хрупким. Распадается на феррит и свободный углерод.

## Slide 10
Перлит – правильное построенная механическая смесь состоящая из Ф – феррита и Ц – цементита. П (Ф + Ц ), которая получается в результате вторичной кристаллизации, переход из твердого вещества называется эвтектоид. Происходит образование перлита при температуре 727 градусов.
Эвтектоиды - образуются при распаде твердого раствора.
Феррит – почти чистое железо, или твердый раствор углерода (0,006 – 0,03 %) в α-железе. Устойчив до температуры 911 градусов, высокая пластичность.

## Slide 11
Диаграмма состояния
Диаграмма состояния – это графическое изображение фазового состояния сплавов в зависимости от температуры и концентрации компонентов в условиях равновесия.
Диаграмма первого типа
А + Ж
А + В
В + Ж
В + А
А
D
А (100%)
Е
С
t
t
В (100 %)
Э
В

## Slide 12
Диаграмма второго типа
А
D
А (100%)
В
С
t
t
В (100 %)
Ж + α
α
α – твердый раствор

## Slide 13
Диаграмма третьего рода
α + Ж
β+ Ж
Ж
А
С
А (100%)
В (100%)
Твердый раствор
В
Е
А
α
t, С
t, С
α - твердый раствор компонента В в А
β – твердый раствор компанета А в В
β

## Slide 14
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
А
А
G
К
F
Ж + А
Ж + Ц1
Ц1 + Л
Ц1+ Л
П + Ц2 + Л
А + Ц2 + Л
А+ Ф
Ф
Ф + П
Ц2 + П
А + Ц2
С
Ж – Жидкий сплав
Е
О
L
D
S
Q
4,3%
2,14%
0,8%
Ф + Ц3
6,67 %
Содержание углерода, %
P
1539 С
727 С
911 С
500 С
1600 С
768, С
1147 С

## Slide 15
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
А
А
G
К
F
Ж + А
Ж + Ц1
Ц1 + Л
Ц1+ Л
П + Ц2 + Л
А + Ц2 + Л
А+ Ф
Ф
Ф + П
Ц2 + П
А + Ц2
С
Ж – Жидкий сплав
Е
L
D
S
Q
4,3%
2,14%
0,8%
Ф + Ц3
6,67 %
Содержание углерода, %
P
1539 С
727 С
911 С
500 С
1600 С
768, С
1147 С
ликвидуса
Солидус

## Slide 16
Ж – жидкий раствор.
Первичный цементит (Ц1), выделяющийся при первичной кристаллизации из жидкого сплава.
Вторичный цементит (Ц2), выделяющийся из твердого раствора аустенита.
Третичный цементит (Ц3), выделяющийся из твердого раствора феррита.

## Slide 17
Практическое занятие
Решение задач по диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов