## Slide 1: Модель OSI
Модель открытой системы обмена информацией OSI (Open System Interchange) формирует требования к сетям, в том числе и к локальным. Термин “открытая система” означает, что система не замкнута в себе и может наращиваться, связываться с другими системами. В модели нет привязки к конкретной аппаратуре компьютеров, сетей, к типу ПО. Модель OSI имеет семь уровней.
Каждый более высокий уровень опирается на все нижестоящие и использует их в своих целях.

## Slide 2
7 | Уровень приложений Application
6 | Уровень представления данных Presentation
5 | Сеансовый уровень Session
4 | Транспортный уровень Transport
3 | Сетевой уровень Network
2 | Канальный уровень Data Link Medium Access
1 | Физический уровень Physical.
Уровни модели OSI

## Slide 3: Взаимодействие уровней в модели OSI
Прикладной |  | Прикладной
Представления данных |  | Представления данных
Сеансовый |  | Сеансовый
Транспортный |  | Транспортный
Сетевой |  | Сетевой
Канальный |  | Канальный
Физический |  | Физический

## Slide 4: Физический уровень
На нем происходят физические процессы передачи битов данных по сетевым кабелям и используется следующее сетевое оборудование: кабели; разъемы; электрические и оптические сигнальные устройства.
Здесь определяется, сколько контактов должно быть в разъеме, какой механизм интерпретации сигналов используется (манчестерский или дифференциальный) и т.д.

## Slide 5: Канальный уровень
Функции этого уровня – гарантировать коррект-ную и стабильную передачу данных по сети от одного узла к другому.
На этом уровне работает утилиты выявления ошибок в кадрах, циркулирующих между устрой-ствами на физическом уровне. Отдельные биты физического уровня преобразуются на каналь-ном уровне в кадры данных со специфическим для сети форматом, которые понятны для протоколов следующего уровня.

## Slide 6
Канальный уровень подразделен на 2 подуровня: MAC (Media Access Control – управление доступом к среде передачи) и LLC (Logical Link Control Layer – управление логическим каналом). Изначально этих подуровней не было в модели OSI, их ввели для описания стандартов сетевой технологии Ethernet. На уровне LLC создаются служебные точки доступа SAP (Service Access Point), на которые могут ссылаться другие устройства при пересылке данных. Подуровень MAC отвечает за корректный прием и передачу кадров, циркулирующих между узлами.

## Slide 7: Сетевой уровень
Здесь формируются взаимосвязи между узлами сети, устанавливаются и прерываются соедине-ния, поддерживаются другие службы:
• обмен логическими и физическими адресами устройств;
• маршрутизация и коммутация связей;
• управление сетевым трафиком;
• процедуры фрагментации и восстановления пакетов данных, если устройство не может работать с исходным размером пакетов.
Этот уровень полностью отвлечен от физичес-ких аспектов передачи сигналов по сети.

## Slide 8: Транспортный уровень
Он отвечает за обмен данными между узлами и поддерживает следующие службы:
• безошибочная передача данных: крупные пакеты сегментируются для эффективности передачи и восстанавливаются на этом же уровне в удаленной системе;
• подготовка и корректная передача данных в верхние уровни модели OSI;
• оповещение станций отправителя и получате-ля об успешной и неуспешной передаче данных;
• управление потоками данных на уровне транс-портных протоколов.

## Slide 9: Сеансовый уровень
Для поддержки обмена данными между приложениями, запущенными на разных ЭВМ, нужно идентифицировать их принадлежность одному сеансу работы. Так, протокол NetBIOS создает на этом уровне сеанс, основываясь на именах компьютеров и идентификаторах приложений. Программы управления сеансами определяют порядок обмена данными между станциями и поддерживают взаимодействие на уровне отдельных приложений. На уровне сеансов происходит запуск, поддерж-ка и закрытие программ на удаленных ЭВМ.

## Slide 10: Уровень представления данных
Информация должна быть представлена пользо-вателю в понятном для него виде. На этом уровне определяются форматы данных, например ASCII. Здесь же выполняются операции преобразования форматов, кодирования, декодирования, сжатия и разархивирования данных.
Этот уровень отвечает за управление потоками данных и их перенаправление на порты и уст-ва ввода-вывода. Так, этот уровень используется для направления запроса пользователя на сервер и возвращения ему отчета.

## Slide 11: Прикладной уровень
Здесь запускаются и выполняются пользователь-ские приложения, служебные утилиты для них.
При запросе к базе данных на сервере его выполнение осуществляется за счет обращения к функциям и программам, работающим на прикладном уровне.
Характерные службы этого уровня:
• служба каталогов;
• электронная почта;
• службы доступа к файлам и печати;
• служба объявлений.

## Slide 12: Сетевое оборудование: Кабели
Кабели соединяют отдельные РС по разному в зависимости от топологии, вида сети - Ethernet, Arcnet, Token Ring, которые отличаются метода-ми доступа к каналам передачи данных. У нас наибольшее распространение получил Ethernet. Для него используют витую пару, коаксиальный кабель или оптоволоконный кабель.
В первом случае для Ethernet используется медный 8-жильный кабель, состоящий физичес-ки из четырех витых пар.

## Slide 13
При этом различают неэкранированный (UTP – Unshielded Twisted Pair) и экранированный (STP – Shielded Twisted Pair) кабели.
Провода в паре свивают для уменьшения влия-ния электромагнитных полей одного провода на электрический сигнал другого провода. Число витков на единицу длины кабеля – важная характеристика. Существует 5 категорий UTP. Из них в LAN исп-ся кабели категории 3 и 5, с числом витков – 4 на дюйм (30,5 см). Первые – для рабо-ты со скоростью до 16 Мбит/с; вторые – до 100 Мбит/с. Расстояние передачи – сотни метров.

## Slide 14
Неэкранированная витая пара (UTP)

## Slide 15
Неэкранированная витая пара (UTP) с большим числом пар

## Slide 16: Неэкранированная витая пара с разъемом RJ-45
Экранированная витая пара

## Slide 17
Коаксиальный кабель (Ethernet-кабель) состоит из центрального проводника и внешней экрани-рующей оплетки. С его помощью соединяют РС на расстоянии нескольких км.
Для Ethernet применяют кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Существуют тонкий и толстый Ethernet с диаметром кабеля 0,2" и 0,4".
Общая длина сегмента тонкого кабеля не должна превышать 185 м. Максимальная длина кабелей всей сети может достигать 925 м.
Для толстого кабеля эти цифры равны 500 и 2500 м, соответственно.

## Slide 18: Коаксиальный кабель

## Slide 19: Коаксиальный кабель

## Slide 20: Оптоволоконный кабель
Опто- или стекловолоконный кабель (FOC – Fiber Optic Cable) состоит из двух проводов. Передача данных осуществляется в одном направлении. Кабель не подвержен влиянию электрических полей.
В оболочке находятся усиливающие волокна в виде слоев пластика. Длина волны света 0,85 или 1,2 мкм, толщина волокна около 10 мкм.
Скорость передачи данных до 3 Гбит/с, длина (50 км и выше) почти не играет роли в затухании сигнала.

## Slide 21
Оптоволоконный кабель (FOC)

## Slide 22: Разъемы для LAN
Для подключения компьютера к коаксиальному тонкому кабелю применяется разъем BNC (Bayonet Neil-Concelman). Он изготавливается из двух соединяющихся частей.
Одна содержит центральный контакт, который соединяется с коаксиальным сердечником.
Другая состоит из приемника, куда вставляется первая часть, соединяемого с сердечником кабеля подключаемого сегмента.

## Slide 23
Цилиндрический разъем такого типа может соединять вместе два кабельных сегмента. Т-разъем используется для подключения рабочих станций к сети.

## Slide 24
Разъемы для кабелей TP называются модульны-ми 8 или RJ-45 (Registered Jack стандарта раз-водки контактов 45). Они похожи на телефонные, но по размеру крупнее.
Их защелка позволяет легко подсоединять и отсоединять кабель от розетки.
Кабели UTP категорий 3-5 имеют 8 отдельных проводов, или 4 пары. Пары имеют цветовую маркировку: один из проводов в паре имеет сплошной окрас, а другой – полоски того же цвета.

## Slide 25
Маркировка проводов в кабеле описывается стандартами EIA/TIA 568А :
1 – синий и с синей полосой на белом фоне;
2 – оранжевый и с оранжевой полосой на белом;
3 – зеленый и с зеленой полосой на белом фоне;
4 – коричневый и с коричневой полосой на белом.
В кабеле UTP исп-ся только вторая и третья пара (оранжевые и зеленые провода). К контактам 1 и 2 подключаются передающие провода, а к контактам 3 и 6 – приемные. Важно, чтобы передающие и приемные провода были спарены вместе. Если в паре взять 1 синий и 1 зеленый провод, то это снизит скорость передачи.

## Slide 26: Разъемы RJ-45

## Slide 28
Кабели UTP подключаются на одной стороне к сетевому адаптеру рабочей станции, на другом – к гнезду концентратора или хаба. Концентратор отвечает за коммутацию приемных и передаю-щих сигналов для последующей их пересылки другим станциям в сети.
Для соединения двух рабочих станций между собой, минуя хаб, используют кроссировочный кабель. Для этого нужно поменять местами передающие и приемные пары на одном конце кабеля согласно цветовой маркировке Т568В.

## Slide 29: Концентратор или Hub