## Slide 1
Раздел 3 БЖД в условиях производства
Шум: определение, параметры, действие на человека, нормирование, защита от шума.
Вибрация: определение, параметры, действие на человека, нормирование, защита, режимы работы.

## Slide 2
  Шум
  Шум – всякий неприятно действующий на человека звук. Источником может быть любое колеблющееся тело, выведенное из состояния равновесия какой-либо внешней силой. Шум распространяется последовательно в виде волны с длиной λ = с/f = c×Т.
  Пространство, где происходит перенос энергии по звуковой волне, называется звуковым полем; общее количество энергии излучаемое в пространство - звуковая мощность W, Вт.
  Есть также звуковое давление Р, Па; интенсивность звука J, Вт/м2;
  уровни звукового давления и уровни интенсивности LP и LJ, дБ.
  Весь акустический диапазон делится по частоте на 3 зоны: 0 - 16 Гц - инфразвук, 16 Гц – 20 кГц - слышимый звук, > 20 кГц – ультразвук.
  Звук разделяют на полосы частот (9 октав) со среднегеометрически-
  ми частотами.

## Slide 3
  Действие шума на человека
  Шум – общебиологический раздражитель, он действует на все системы человека, в первую очередь на нервную; шум такой же медленный убийца, как и химическое отравление.
  Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания, увеличению числа ошибок, снижению быстроты реакции, производительности труда, качества работы. Шум оказывает влияние на весь организм: угнетает ЦНС, способствует нарушению обмена веществ, возникновению звболеваний ССС, может привести к проф. заболеваниям – тугоухости, гипертонии.
  Характерные жалобы: повышенная утомляемость, общая слабость, раздражительность, апатия, потливость.
  Степени тугоухости: легкая, порог слышимости > 20 дБ, больные не слышат шопот; умеренная (> 40 дБ), не слышат разговорную речь; тяжелая (> 60 дБ), не слышат громкую речь; полная глухота - не слышат крик. 130 дБ - боль, 186 - разрыв барабанной перепонки,196 - смерть.

## Slide 4
  Нормирование ГОСТ 12.1.003-83, СН 2.2.4/2.1.8.562-96
  Нормируется : уровень звукового давления (дБ) в октавных полосах и уровень звука (эквивалентный уровень звука) в дБ(А) в зависимости от вида производственной деятельности.
  Октавная полоса частот (например, первая 22 - 44 Гц) характеризуется среднегеометрической (fср=√f1 x f2 ) частотой, равной: 31,5 Гц (первая); остальные - 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц соответственно. Для производственных условий характерным является шум в шестой октаве со fср= 1000 Гц.
  Для постоянных рабочих мест в производственных помещениях уровень звукового давления (ПДУ) = 75 дБ, уровень звука (эквивалентный уровень звука) = 80 дБА; для КБ, лабораторий, ПЭВМ соответственно = 45дБ и 50 дБА. ПДУ УЗ = 110 дБ в диапазоне 25-105 Гц; ПДУ инфразвука = 105 дБ в диапазоне частот от 8 до 16 Гц и = 102 дБ на частоте 31,5 Гц.

## Slide 5
  Защита от шума ГОСТ 12.1.029-80, СНиП 23.03-2003
  Средства коллективной защиты:
  А – архитектурно - планировочные методы ( рациональное размещение оборудования, рабочих мест, зон и режимов движения транспорта,...)
  Б – акустические средства: звукоизоляции (ограждения, кожухи, кабины, экраны); звукопоглощения (облицовки, объемные поглотители); виброизоляции ( прокладки, опоры, конструктивные разрывы); демпфирования (элементы с сухим, вязким , внутренним трением); глушители шума (реактивные, абсорбционные, комбини - рованные)
  С – организационно - технические методы ( ДУ, малошумные технологии, малошумные машины, совершенствование ремонта и обслуживания).
  Средства индивидуальной защиты:
  1. наушники 2. вкладыши «беруши» 3. шлемы, каски 4. костюмы при уровне >120 дБ.

## Slide 6
  Вибрация
  Вибрация - сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести тела от положения равновесия
  а также при периодическом изменении формы тела.
  Параметры вибрации: амплитуда, м; колебательная скорость, м/с; колебательное ускорение, м/с2; частота, Гц.
  Причина вибрации – неуравновешенные силовые воздействия в работе машин (вращающиеся массы, удары деталей - дисбаланс, возвратно-поступательные движущиеся системы).
  Виды вибрации: общая, локальная (местная).
  Виды общей: транспортная , транспортно - технологическая, технологи -
  ческая. Технологическая подразделяется на категории: 3а (действует на постоянных рабочих местах производственных помещений); 3б ( на рабочих местах, где нет генерирующих вибрацию машин); 3в ( в служебных помеще -
  ниях, КБ, лабораториях, ...).
  Вибрация подраздеяется по направлениям осей координат, опасна по Y.
  По частоте: 8 -16 Гц - низкочастотная, 31,5 и 63 Гц - среднечастотная,
  125-1000 Гц - высокочастотная; опасна на частотах 16-250 Гц.

## Slide 7
  Действие вибрации на человека
  Вибрация, воздействуя на живой организм, трансформируется в энергию биохимических и биоэлектрических процессов, формируя ответную реакцию организма. Действие вибрации зависит от ее вида, параметров и направления.С частоты более 2 Гц человек ведет себя как целостная масса, имеющая свои резонансные частоты, т.е. человек – сложная колебательная система. Весьма опасны колебания рабочих мест с частотой, резонансной колебаниям отдельных органов частей тела: для внутренних органов 6-9 Гц,
  для сидящего человека 5-12 и 17-25 Гц, для стоящего 4-6 Гц (может быть разрыв внутренних органов), для глазных яблок 30-80 Гц (пелена).
  Общая вибрация вызывает психофизиологический дискомфорт, ухудь -шение самочувствия, настроения, рост уровня тревожности, напряженности. Происходят изменения в ССС, вестибулярном аппарате, нарушается обмен веществ, страдает нервная система. Характерны: головные боли, головокру- жения, плохой сон, понижение работоспособности, плохое самочувствие, нарушение сердечной деятельности, зябкость, тугоподвижность пальцев рук, изменение цвета кожи пальцев и рук, морская болезнь (укачивание, тошнота, рвота).

## Slide 8
  Действие вибрации на организм
  Может развиться профессиональное заболевание – виброболезнь
  3х степеней: резкие тянущие и ноющие боли, зябкость, парестезия костей, снижение силы в руках, судороги в кистях, дистрофические нарушения опорно-двигательного аппарата. Виброболезнь стоит на 2 месте (после пылевых) среди проф. заболеваний; возможна инвалидность. Частота 1-80 Гц наиболее часто встречается на производстве; при частоте ниже 1 Гц – возникает укачивание.
  Локальная вибрация – бич современного производства!
  Для нее характерны: спазмы сосудов кистей, предплечий, нарушение снабжения конечностей кровью. Имеет место действие и на нервные окончания, мышечные и костные ткани, снижение костной чувствительности, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая их подвижность, резкое снижение тонуса капиляров, спазм сосудов (на высоких частотах).

## Slide 9
  Нормирование и защита от вибрации
  Нормы установлены (ГОСТ 12.1.012-90, СН 2.2.4/2.1.8.556-96) для:
  - среднеквадратичных значений виброускорения (м/с2) и логарифмических уровней виброускорения (дБ) в октавных и 1/3 октавных частотах
  - для видов вибраций и работ: так, для общей технологической вибрации показатели (ПДУ) при продолжительности смены 8 час для 3а = 100 дБ; для 3в = 83 дБ; для локальной вибрации = 112 дБ.
  Коллективные методы защиты (ГОСТ 12.4.046-78):
  А – снижение вибрации в источнике (замена динамических процессов статическими, режимы раборы оборудования, балансировка, иск. резонанс
  Б – уменьшение параметров вибрации по пути распространения (вибропоглощение двухслойными материалами; виброгашение – фунда - менты, колебательные системы; виброизоляция пружинами, прокладками)
  СИЗ: рукавицы, перчатки (ГОСТ 12.4.002-74), снижение на 1-5 и 1-6 дБ при δ= 5 и 6 мм для f= 8-20 000 Гц; спец. обувь (ГОСТ 12.4.024-74), снижение на 2-7 дБ на f = 16; 31,5
  и 63 Гц при толщине прокладок 5, 8 и 10 мм.

## Slide 10
  Режимы труда и отдыха
  1) продолжительность работы в контакте с вибрацией должна
  быть не более 2/3 смены;
  2) продолжительность одноразового включения оборудования, генерирующего вибрацию, должна составлять 15-20 мин;
  3) продолжительность обеденного перерыва не менее
  40 мин;
  4) регламентированные перерывы в работе:
  - 20 мин через 1-2 час после начала смены
  - 30 мин через 2 час после обеда.
  Рекомендуется самомассаж и обогрев рук, курсы прфилактичес –
  кого лечения; обязателен проф. осмотр 1 раз в год.