## Slide 1: Влажность воздуха. Способы измерения влажности воздуха
Выполнила ученица
8в класса
Гусейнова Алёна

## Slide 2: Влажность
- это мера, характеризующая содержание водяных паров в воздухе.

## Slide 4: Абсолютная влажность
показывает, сколько граммов водяного пара содержится в воздухе объёмом 1 м3
при данных условиях, т.е. плотность водяного пара.
Обозначается:

## Slide 5: Относительная влажность
это отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенного водяного пара при той же температуре, выраженной в процентах.
Обозначается:

## Slide 6
Температура, при которой пар, находящийся в воздухе становится насыщенным, называется точкой росы.

## Slide 7: Виды приборов
Гигрометры (конденсационные, волосные)
Психрометры
Электронные термогигрометры

## Slide 9
Металлическая коробочка
Полированная стенка
Полированное кольцо
Теплоизолированная
прокладка
5. Резиновая груша
6. Термометр
Определяет
абсолютную влажность воздуха
по точке росы
Налить эфир в коробку.
Продувать грушей воздух
для быстрого испарения.
Отметить температуру,
при которой на полированной
стенке коробки появится роса.
По таблице плотности
насыщенного водяного пара
определить абсолютную
влажность водяного пара.
Конденсационный гигрометр
Notes: Конденсационный гигрометр

## Slide 10
Человеческий волос
при увеличении
влажности воздуха
удлиняется;
при уменьшении
влажности воздуха - укорачивается.
Стрелка, соединённая
с натянутым волосом,
показывает относительную
влажность воздуха.
Волосной гигрометр
Notes: Волосной гигрометр

## Slide 11
1. «Сухой» термометр
2. «Влажный» термометр
3. Психрометрическая таблица
1. Снять показания «сухого»
и «влажного» термометров.
2. Определить разность
показаний термометров.
3. По психрометрической
таблице определить
относительную влажность
воздуха.
Психрометр
Notes: Психрометр

## Slide 12: Психрометрическая таблица

## Slide 13
t сух.=20 С
0
t вл.=15 С
0
t сух.- t вл.=5 С
0
Работа с психрометрической таблицей

## Slide 14
Электронные термогигрометры –
высокоточные приборы для одновременного измерения относительной влажности и температуры воздуха.
Notes: Электронные термогигрометры –
Высокоточные приборы для одновременного измерения
относительной влажности и температуры воздуха.

## Slide 15
Спасибо за внимание!!!