## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ________________________________________________________________________________
ОСОБЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Исполнитель:
студентка 421 ТМ группы
Собкив Кристина

## Slide 2: Основные понятия
Обувь - изделие для предохранения ног от внешних воздействий и
несущее утилитарные и эстетические функции.
Размер обуви - величина, характеризующая длину стопы или
стельки обуви. В РФ применяется метрическая система, т.е длина
стопы измеряется в миллиметрах.
Полнота обуви - условное обозначение обхвата (внутренней
формы обуви) в пучках. Полнота является одной из основных
характеристик впорности обуви.
Модель обуви - новый по виду, форме и материалу образец.
Модельная обувь - обувь, при конструировании которой акцент
делается прежде всего на современное направление моды.

## Slide 3: Классификация обуви
СПЕЦИАЛЬНУЮ:
обувь спортивная,
обувь ортопедическая или медицинская,
обувь производственная или защитная
БЫТОВУЮ:
домашняя,
модельная или выходная, повседневная
Всю обувь
можно разделить на обувь
Современная обувь подразделяется по :
половозрастному признаку,
видам,
назначению,
материалам верха,
низа и
подошв
По сезонам можно выделить: зимняя обувь, летняя обувь, демисезонная обувь, всесезонная обувь.
Notes: <number>

## Slide 4: Группы обуви по половозрастному признаку делят на: мужскую женскую мальчиковую школьную для мальчиков девичью школьную для девочек дошкольную гусарики пинетки

## Slide 5: Виды обуви
Виды обуви определяются степенью закрытия ноги деталями верха обуви.
ботинки, полботинки, сапоги, туфли, сандалии
Ботинки - обувь с берцами, закрывающими лодыжку.
Полуботинки - обувь с берцами, расположенными ниже лодыжек и
полностью закрывающая тыльную часть стопы.
Сапоги - обувь с высокими голенищами, закрывающими голень. Их разновидностью являются
сапожки и сапоги с голенищами выше колен. Полусапоги - обувь с берцами, закрывающими
нижнюю часть голени.
Туфли - обувь с берцами, расположенными ниже лодыжек и частично
закрывающая тыльную часть стопы. Туфли могут состоять из ремешков и
иметь приспособление для закрепления на стопе.
Сандалии - первоначально обувь в виде деревянной, кожаной или пробковой подошвы,
прикреплявшейся к ноге ремешками. В настоящее время это, в основном,
уличная обувь из натуральной или искусственной кожи с ремешками, без каблуков. Сандалии –
мужская и детская бесподкладочная обувь. Верх которой частично закрывает тыльную
поверхность стопы. С.называют также все виды ремешковой обуви.
Выделяют пять основных видов обуви:

## Slide 6: Основные материалы, применяемые для верха и низа обуви
Шевро - кожа хромового дубления, выработанная из козлины;
Шеврет - кожа хромового дубления, выработанная из овчины;
Замша - кожа жирового дубления, выработанная из оленьего опойка или овчины.
Овчина - шкура овец.
Нубук - ворсистая кожа хромового дубления с подшлифованной мелкозернистым
абразивными материалами лицевой поверхностью.
Напплак - особо тонкая лакированная кожа повышенной эластичности,
выработаннаяиз шкур крупного рогатого скота.
Материалы подошвы:
Кожволон - подошвенная резина с аналогичными коже твердостью, толщиной,
пластичностью.
Эластомер - высокомолекулярное соединение с высокой пластичностью
Полиуретан - синтетический материал отличающийся легкостью и эластичностью.
ПВХ - поливинилхлорид - эластичный, пористый, легкий, в основном применяется в
летней обуви.
Резина обувная - эластичный материал, образующийся в результате вулканизации
каучука. Различают пористые и непористые.

## Slide 7: Материалы для изготовления детской обуви
Для верха детской обуви круглосезонного назначения рекомендована натуральная кожа (ГОСТ 26165-84 "Детская обувь").
Все детали верха обуви должны изготавливаться с учетом гостированных толщин натуральной кожи в соответствии с ГОСТ 179-74 "Обувь механического производства".
Для летней обуви наряду с кожей в качестве верха рекомендуются различные текстильные материалы целиком или в комбинации с кожей (рогожка, полудвунитка, прогулочная, джинсовая и др.), которые в гигиеническом отношении являются наилучшими.
В утепленной обуви для верха рекомендуются сукно, драп, полушерстяные, шерстяные материалы, фетр, войлок и др. материалы. В школьной обуви, особенно для старшего возраста, целесообразно использовать подкладку с частичным применением синтетических волокон (не более 50%).
Для подкладки в детской обуви рекомендуются натуральная кожа и хлопчатобумажные материалы. Подкладка должна быть мягкой, эластичной и не вызывать неудобства при эксплуатации обуви.
Для второстепенных деталей обуви (клапаны, манжеты, отделки и др.) в целях улучшения внешнего вида эксплуатационных свойств детской обуви допускается использование различных синтетических материалов (искусственная кожа, мех и др.).

## Slide 8: Распределение детей и подростков на возрастно-половые группы и соответствующие каждой группе род и номера обуви
№ группы | Возрастные и половые | Род обуви | № обуви (длина в мм)
1. | Девочки и мальчики до года | гусарики | 95 - 125
2. | Девочки и мальчики 1-3 года | младшая дошкольная | 120 - 155
3. | Девочки и мальчики 4-7 лет | старшая дошкольная | 160 - 200
4. | Девочки 8 - 12 лет | школьная для девочек | 205 - 240
5. | Девочки 13 - 17 лет | подростковая для девочек | 225 – 260
6. | Мальчики 8 - 12 лет | школьная для мальчиков | 205 – 240
7. | Мальчики 13 - 17 лет | подростковая для мальчиков | 245 - 280
Размеры обуви определяются не только номером, но и полнотой. При одной и той же длине стопа может иметь разные поперечные и объемные размеры (полноты). В связи с этим ГОСТом 3927-75 "Колодки обувные" предусмотрен выпуск детской обуви трех полнот в пределах каждого размера.

## Slide 9: Сертификация обуви
Обувь является видом одежды, только для ног. Она выполняет тепловую,
механическую и эстетическую функции. Сертификация обуви в такой системе
сертификации РФ как ГОСТ Р, осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом «О техническом регулировании» и в соответствии с общими правилами
сертификации продукции.
Проводится сертификация обуви на основании Постановления Правительства № 982 «Единый перечень продукции». В зависимости от того, в каком перечне находится продукция, такой документ на неё и оформляется: либо сертификат соответствия, либо декларация соответствия.
Обязательным является сертификат на обувь для детей.

## Slide 10
Основные принципы безопасной обуви (с медицинской точки зрения)
ФОРМА И ФАСОН ОБУВИ
Детская обувь должна иметь достаточно просторную круглую носовую часть, которая предоставляет достаточно места для пальцев. Чем более выровненный внутренний край обуви, тем лучше, потому что в этом случае большой палец находится в своем естественном положении и отсутствует его стеснение с остальными пальцами. По возможности отказаться от выбора остроносой обуви, потому что она способна деформировать пальцы ребенка.
МАТЕРИАЛ ВЕРХА
Выбирайте обувь, которая изготовлена из натуральных (природных) материалов или современных синтетических материалов.