## Slide 1
Кафедра ЮНЕСКО “Энергосбережение и
возобновляемые источники энергии”
Белорусский национальный технический университет
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Лекция 11. Основы теории пограничного
слоя

## Slide 2: ТП Лекция 11
  Основная идея: для жидкостей с малой вязкостью (вода, воздух) достаточно учитывать действие вязкости там, где оно проявляется в существенной степени – в тонком слое, прилегающем к поверхности тела, обтекаемого жидкостью.
Гидродинамический пограничный слой
– в основном разработал теорию ГДПС в 1904-1925 гг.
Обобщение – Г. Шлихтинг "Теория пограничного слоя" (1951).

## Slide 3: ТП Лекция 11
  Рассмотрим продольное обтекание плоской поверхности тела безграничным потоком вязкой жидкости. Скорость и температура набегающего потока постоянны и равны w0 и t0.
  Ближайшие к телу частицы жидкости "прилипают" к поверхности и за счёт вязкости тормозят соседние слои потока. Это приводит к формированию пограничного слоя (ПС), скорость жидкости в котором увеличивается от 0 на поверхности до w0 на внешней границе слоя.
  Чем больше расстояние х от края пластины, тем дальше от поверхности распространяется тормозящее влияние пристенного трения, т.е. толщина ПС возрастает с увеличением х.
  Понятия "толщина ПС", "внешняя граница ПС" условны, т.к. резкого перехода от ПС к ядру потока нет; w(x) = wx ассимптотически  w0 с ростом у.
  Для определённости под толщиной ПС  понимают такое
  расстояние от стенки, на котором скорость отличается от скорости
  в ядре потока на заранее заданную малую величину
   << 1 (например,  = 0.01 или 1 %).

## Slide 4: ТП Лекция 11
  Внешний поток (ядро потока)
  Пограничный слой
Во внешнем потоке преобладают
силы инерции, вязкие силы здесь
не проявляются.
В пограничном слое
силы вязкости соизмеримы
с инерционными силами.

## Slide 5: ТП Лекция 11
  Соотношение сил инерции и вязкости характеризуется безразмерным числом (критерием) Рейнольдса
  где l – характерный размер обтекаемого тела, например, диаметр d для шара или длина l для пластины.
Левая часть 1-мерного ур. стационарного движения жидкости вдоль оси 0х
3-ий ("вязкий") член в правой части уравнения движения
  Оценим порядок величин, входящих в это выражение, с учётом того, что в погран. слое скорость меняется в пределах 0  wx  w0 , а координаты – 0  x  l и 0  у  

## Slide 6: ТП Лекция 11
  В погран. слое силы инерции и вязкости соизмеримы
  При Re ~ 1 т.е. толщина погран. слоя соизмерима с размером тела
  При Re <<1 т.е. толщина погран. слоя бесконечно велика по сравнению с размером тела, влияние сил вязкости на жидкость распространяется на весь поток, разделить который на 2 области нельзя. Такое течение называется "ползущим".
  При Re >>1 положения теории пограничного слоя верны и позволяют упростить математическую формулировку краевой задачи конвективного теплообмена.

## Slide 7: ТП Лекция 11
Упрощения системы уравнений движения и сплошности
для двухмерного пограничного слоя
Допущения: 1) пренебрегается массовыми силами по ср. с силами инерции и вязкости, что оправдано для поля земного тяготения.
пренебрегается изменением давления вдоль (по оси 0х) и поперёк (по оси 0у) пограничного слоя (безградиентное течение): при w0= const во внешнем потоке из ур. Бернулли следует p = const
ввиду малости  << l давление в ПС можно принять равным давлению в ядре потока.
Рассматривается стационарное продольное обтекание плоской поверхности, бесконечной в направлении 0z (перенос импульса, массы и теплоты вдоль 0z отсутствует) потоком вязкой жидкости при Re >> 1 .

## Slide 8: ТП Лекция 11
В приближении пограничного слоя задача может быть упрощена путём оценки порядка величины членов системы уравнений для условия Re >> 1 ( << l ) и пренебрежения малыми членами:
Все члены 2-го уравнения движения пренебрежимо малы по сравнению с членами 1-го.

## Slide 9: ТП Лекция 11
Упрощённая система уравнений гидродинамики для двухмерного пограничного слоя

## Slide 10: ТП Лекция 11
Аналогично понятию (гидродинамического) пограничного слоя, введёному Л.Прандтлем в 1904 г., в 1930-х гг. Г.Н.Кружилин ввёл понятие теплового пограничного слоя (ТПС), под которым понимают слой жидкости у поверхности твёрдого тела (стенки), в пределах которого температура изменяется от температуры стенки tc до температуры жидкости в ядре потока (вдали от стенки) t0.
  Вне ТПС
  Внутри ТПС
Тепловой пограничный слой

## Slide 11: ТП Лекция 11
Упрощения уравнения энергии для двухмерного теплового пограничного слоя
Для рассмотренного выше случая стационарного 2-хмерного течения жидкости вдоль плоской поверхности, бесконечной в направлении оси z, при Re >> 1 и отсутствии внутренних источников теплоты.
Допущение:
Уравнение энергии для теплового пограничного слоя

## Slide 12: ТП Лекция 11
Система получена для стационарного безградиентного омывания безграничной плоской поверхности 2-хмерным потоком вязкой жидкости с постоянными физическими свойствами при отсутствии в ней внутренних источников теплоты. Выделение теплоты трения и вклад массовых сил пренебрежимо малы.
При принятых условиях поле скоростей не зависит от поля температур.
Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена для двухмерного потока в приближении пограничного слоя

## Slide 13: ТП Лекция 11
Особенности:
Скорость вдали от тела, у которого возникает свободная конвекция, обычно равна нулю (w0 = 0).
Толщины гидродинамического  и теплового k пограничных слоёв могут не совпадать.
В дифф. уравнении движения член, описывающий действие массовых сил, корректируется с учётом выталкивающей силы, действующей на нагретую жидкость
со стороны холодной
Тепловой и гидродинамический пограничные слои при свободной конвекции у вертикальной стенки
– температурный к-т объёмного расширения.

## Slide 14: ТП Лекция 11
Система получена для стационарного безградиентного омывания безграничной плоской поверхности 2-хмерным потоком вязкой жидкости с постоянными физическими свойствами при отсутствии в ней внутренних источников теплоты. Выделение теплоты трения и вклад массовых сил пренебрежимо малы.
При принятых условиях поле скоростей не зависит от поля температур.
Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена для двухмерного потока в приближении пограничного слоя

## Slide 15: ТП Лекция 11
1) Уравнение импульсов (Т. фон Кáрман). Интегрирование уравнения движения пограничного слоя, правая часть которого выражена через касательное напряжение трения s (напряжение сдвига), в пределах 0<у < приводит к интегральному уравнению импульсов для гидродинамич. пограничного слоя
sc – напряжение трения
на поверхности стенки
Интеграл в левой части и sc являются функциями только х.
Приращение импульса (и энтальпии) жидкости в элементарном объёме ПС длиной dx, обусловлено вовлечением в ПС дополнительных массы и импульса (и энтальпии) жидкости из внешнего потока за вычетом потери импульса вследствие трения на стенке (и энтальпии вследствие теплоотдачи). Приток массы сопровождается увеличением толщины ПС.
Интегральные уравнения пограничного слоя

## Slide 16: ТП Лекция 11
2. Уравнение теплового потока (Н.Г. Кружилин). Интегрирование уравнения энергии пограничного слоя, правая часть которого выражена через плотность теплового потока q, в пределах от у = 0 до у = k приводит к интегральному уравнению теплового потока для теплового погран. слоя, которое является уравнением сохранения энтальпии
qc – плотность теплового потока
на поверхности тела
Интеграл в левой части и qc являются функциями только х.
При приближённых расчётах задаются правдоподобными распределениями wx = wx ( y ) и t = t ( у ), что позволяет найти толщину теплового погран.слоя и коэффициент теплоотдачи. Это облегчается тем, что левая часть уравнения нечувствительна (устойчива) к неточностям распределений скорости и температуры.