## Slide 1: БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

## Slide 2: Основные понятия
Сетевая технология - это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно - аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети.
Локальные сети строятся по стандартам физического и канального уровней.

## Slide 3: Физический уровень
Кабельные линии связи
  кабель на основе витой пары;
  коаксиальный кабель;
  волоконно-оптический кабель.
Беспроводные линии связи
  радиоканалы наземной и спутниковой связи;
  инфракрасные каналы связи;
  лазерная связь.

## Slide 4: Витая пара
Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair, UTP):
  Category 1, ... , Category 5.
Экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair, STP):
  Type 1, ... , Type 9.
Коаксиальный кабель

## Slide 5: Волоконно- оптический кабель
Многомодовый
Одномодовый

## Slide 6
Кабельные линии связи

## Slide 7
Полосы пропускания линий связи и частотные диапазоны

## Slide 8: Канальный уровень
Управление доступом к каналу (Medium Access Control, МАС).
Управление логическим каналом (Logical Link Control, LLC).
Доступом к сети называют взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена информацией с другими станциями. Управление доступом к среде - это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи данных.

## Slide 9: Метод доступа к среде передачи
Случайный, основанный на контроле передачи данных в линии связи и устранении конфликтов, возникающих из-за попыток одновременного начала передачи двумя или более станциями, путем повторения попыток захвата линии через случайный отрезок времени.
Детерминированный, основанный на передаче полномочий передающей станции с помощью специального информационного объекта, называемого маркером.

## Slide 10
Технологии локальных сетей
    Ethernet. Скорость передачи данных 10 Мбит/с. Максимальная длина сети - 2.5 км.
    Token Ring. Скорость передачи данных 4 или 16 Мбит/с. Максимальная длина сети - 4 км.
    FDDI. Скорость передачи - 100 Мбит/с. Максимальная длина сети - 100 км.
    Fast Ethernet. Скорость передачи данных 100 Мбит/с. Максимальная длина сети - 200м.
    Gigabit Ethernet. Скорость передачи данных до 1Гбит/с. Максимальная длина сети - 200м.

## Slide 11: Аппаратные средства локальных сетей
Линии передачи данных
Сетевые контроллеры
Приемопередатчики (Transceiver)
Повторители (Repeater)
Концентраторы (Hub)
Мост (Bridge)
Коммутатор (Switch)

## Slide 12: Принцип работы моста
Мост
ПК1
ПК3
ПК2
ПК4
Порт 1
Порт 2