## Slide 1: Основы экономики и прогнозирования геологоразведочных работ (ГРР) и разработки месторождения
Докладчик: Владимир Таратин
1

## Slide 2: Особенности, которые определяют специфику разработки нефтяных месторождений:
Любое месторождение полезных ископаемых характеризуется только ему присущими особенностями геологического строения, размерами, формой и глубиной залегания залежей, качеством и изменчивостью вмещающих пород, сложностью горно-геологических условий их добычи. Кроме этих природных (внутренних) факторов на экономическую оценку освоения месторождения оказывают влияние внешние факторы: географо-экономическое расположение месторождения, энергетическое обеспечение и транспортная освоенность района (трубопроводы, дороги, ж/д) и т.п.
- освоение месторождений по этапам;
- длительность подготовительных работ;
- тенденция значительного снижения показателей осваиваемой структуры с начала ее разработки, что обусловлено ухудшением геологических характеристик;
- невосполнимость природных ресурсов;
- неоднозначность и неполнота информации по конкретным месторождениям;
- необходимость поддержания рентабельности добычи на разрабатываемом месторождении при истощении запасов месторождения;
- высокие капиталовложения при разведке и начальном обустройстве нефтяных и газовых месторождений;
- высокая стоимость работ и длительный период оборота капитальных вложений.
<number>

## Slide 3: Геолого-экономический прогноз ресурсов углеводородного сырья (УВС)
Геолого-экономический прогноз ресурсов УВС любого нефтегазоносного района является многофакторным исследованием, включающим последовательно связанные между собой операции.
Определение инвестиционной привлекательности подготовленных для лицензирования и проектируемых участков нефтегазоносных недр опирается на геолого-экономический прогноз.
Задача оценки эффективности геологоразведочных работ сводится к соизмерению полученных (или ожидаемых) результатов с затраченными средствами или объемами работ. Такое соизмерение важно потому, что увеличение объемных результатов и даже такой существенный показатель эффективности геологоразведочных работ, как опережение прироста запасов в сравнении с текущей добычей нефти или газа, могут быть достигнуты за счет крупных затрат, что далеко не всегда бывает экономически целесообразным.
Из-за недостаточной прогнозной проработки экономических результатов геологоразведочных работ, многие нефтяные и газовые месторождения после их открытия оказались неэффективными для добычи, а вложенные в их поиск и разведку средства - замороженными на неопределенный срок.
<number>

## Slide 4: Структура нефтяного проекта
- поиск и разведка месторождений;
- подготовка запасов;
- затраты на проектные и изыскательские работы;
- бурение и опробование скважин;
- обустройство месторождений;
- добычи жидкости и подготовка нефти и газа;
- организация хранения и перевозок: прокладка нефтепроводов или организация траспорта нефти ж/д или автомобильным транспортом;
- экологическая безопасность;
- организация мероприятия по снижению аварийности и возможных нештатных ситуаций;
- создание производственной инфраструктуры.
<number>

## Slide 5: Поиск и разведка месторождений
Поиски и разведка месторождений нефти и газа, как и других полезных ископаемых, представляют собой непрерывный процесс, включающий геологические, геофизические, геохимические и технологические исследования, направленные на изучение строения, состава и свойств горных пород. Вдальнейшем, на основе полученной в процессе разведки геолого-геофизической информации, подсчитывают запасы и обосновывают технологическую схему разработки месторождений и залежей нефти и газа.
Полнота и качество полученной информации предопределяют конечную экономическую результативность разработки разведанных запасов полезных ископаемых и правильную оценку развития региона в целом.
Эффективность ГРР зависит от сложности геологического строения изучаемого объекта, выбора оптимального комплекса геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ, обеспечивающих необходимую и достаточную информацию для решения поставленной задачи.
Показателями геолого-экономической эффективности являются выполнение геологического задания в возможно кратчайшие сроки с использованием минимально необходимых, но достаточных объемов работ и финансовых средств для получения конечного результата.
Расходы на геологоразведку – вложение в будущее нефтедобычи.
<number>

## Slide 6: Схема прогнозирования геологоразведочных работ (ГРР) и разработки месторождения
<number>

## Slide 7: 1-я стадия поисков месторождений УВС
Ранее было отмечено, что поисковый этап включает в себя 2 стадии:
-стадию выявления и подготовки объектов для поискового бурения
- и стадию поиска месторождений (залежей) нефти и газа.
Выполняемые работы на 1-й стадии носят аналитический характер, которая включает в себя сбор и обработку материалов работ прошлых лет (аэромагнитная и гравиметрическая съемка, результаты геохимических исследований.
Стоимость работ может составлять от первых десятков до 100 миллионов рублей. Основные затраты – покупка материалов.
На 2-й стадии производятся сейсморазведочные работы и бурение поисково-оценочных скважин.
<number>

## Slide 8: 2-я стадия поисков месторождений УВС
Стомость сейсморазведочных работ 2Д колеблется от 330 000 рублей до 400 000 рублей за 1 пог.км. Стоимость работ зависит от района работ, инфраструктуры.
Стоимость поискового бурения колеблется от 35 000 до 85 000 рублей за 1 м проходки. В районе Дулисьминского месторождения, Ханты-Мансийском АО стоимость бурения 1м составляет около 50 000 – 60 000 рублей за 1 м.
При бурении поисковых скважин отбирается керн из каждого потенциально продуктивного пласта.
С учетом ранее произведенных затрат на 1 –й стадии поисковых работ общая сумма, затраченная на открытие месторождения может составить от 300 до 1000 млн. рублей в зависимости от площади участка и его удаленности.
В случае открытия месторождения, поисковый этап заканчивается оперативным подсчетом запасов УВС и технико-экономическим расчетом (ТЭР) по укрупненным показателям для перспективной оценки эффективности освоения месторождения.
<number>

## Slide 9: Разведка месторождений
На этапе разведки месторождения проводится бурение нескольких разведочных скважин, и в случае, если месторождение имеет сложное геологическое строение производится сейсморазведка 3Д.
Стоимость бурения скважин на данном этапе несколько ниже, чем поисковых, и она может составлять от 30000 до 65000 рублей.
Но в тоже время на этапе разведки месторождения производится большое количество исследований (ВСП, исследование керна, составляется геологическая модель месторождения). Стоимость одного ВСП составляет от 6 млн. до 10 млн. рублей, исследование керна дной скважины составляет около 1 300 000 рублей.
Разведочный этап заканчивается утверждением запаов УВС на ГКЗ (Государственная комиссия по запасам).
Составление технико-экономических обоснований (ТЭО) с детальным расчетом эксплуатационных, капитальных затрат товарной продукции с целью характеристики инвестиционной привлекательности освоения месторождения по результирующим показателям и на основе анализа денежных потоков.
Разработка бизнес-планов, инвестиционных проектов, коммерческих предложений промышленного освоения месторождений.
<number>

## Slide 10: Планирование геологразведочных работ
Для компенсации добычи УВС и необходимого прироста запасов определяются направления ГРР по регионам, минимальные объемы работ и планируются следующие показатели:
– количество объектов, выявленных и подготовленных к глубокому бурению;
– оценка перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа;
– средние затраты на подготовку одной структуры;
– средняя площадь одной подготовленной структуры;
– удельные затраты в расчете на 1 км2 площади подготовленной структуры;
– удельные затраты на 1 пог. км сейсморазведочных работ;
– средняя продолжительность подготовки одной структуры;
– степень подтверждаемости подготовленных структур (коэффициент
«успешности»).
<number>

## Slide 11: Оценка эффективности ГРР
Исходя из общих показателей ГРР, рассчитываются удельные показатели геолого-экономической эффективности:
- Прирост запасов на 1 м проходки, тн/м;
Прирост запасов на 1 м проходки (Пз/м) определяется делением прироста запасов на объем бурения:
Пз/м.= Qм / Qз, где Qз – ожидаемый прирост извлекаемых запасов категории С1 + С2.
Прирост запасов на 1 скважину, тн/скв.;
Прирост запасов на 1 скважину (Пз/скв) определяется делением прироста запасов на количество пробуренных поисково-разведочных скважин:
Пз/скв.= Qз/n, где n – количество проектируемых поисково-разведочных скважин
Прирост запасов на 1 тысячу рублей затрат, тн. / 1000 руб.;
Прирост запасов на 1000 руб. затрат (Пз/1000 руб.) определяется делением
прироста запасов на величину затрат на поисковые работы:
Пз/1000 руб= Qз /C, где C – затраты на поисковые работы.
Затраты на подготовку 1 тн прироста (Cт) запасов определяются делением суммарных затрат на поисково-разведочные работы в тыс. руб. на величину полученных запасов в тн.: Cт= С/Qз
<number>

## Slide 12: Примерное распределение затрат при проведении поисковых и геологоразведочных работ
<number>

## Slide 13: Налоги и платежи при ГРР (выписка из лицензии)
<number>

## Slide 14: Налоги и платежи при ГРР
<number>

## Slide 15: Затраты на проектные и изыскательские работы
Затраты на проектные работы.
Стоимость проектных работ на разработку месторождения зависит от размеров месторождения, количества залежей, стадии проектирования.
Проектирование производится на каждую залежь.
Стоимость проектных работ может составлять от 1200 000 до десятков миллионов рублей.
Затраты на изыскательские работы.
Изыскательские работы производятся под каждую поисково-разведочную скважину и на все элементы обустройства месторождения и включают в себя:
Инженерно-геодезическия изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Инженерно-экологическия изыскания;
Историко-археологические изыскания.
Стоимость комлексных изыскательских работ колеблется может достигать десятков, а иногда и сотен миллионов рублей.
<number>

## Slide 16: Затраты на добычу жидкости и подготовка нефти и газа
Формирование себестоимости добычи нефти и газа связано с комплексом сложных и многообразных процессов: разбуривание залежей, управление движением жидкости к забоям скважин, движение жидкости по стволу скважин.
Особенности разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа определяют следующие статьи расходов:
1. Расходы на энергию по извлечению нефти. Нефтедобыче характерна большая энергоемкость
2. Расходы по искусственному воздействию на пласт, которые складываются, в том числе и из заработной платы работников, занятых в цехах поддержания пластового давления, отчисления на социальное страхование, стоимости закачиваемых воды, сжатого воздуха или газа, амортизации нагнетательных скважин и другие расходы.
3. Расходы, связанные с увеличением нефтеотдачи пластов и интенсификации притоков (ГРП, ЗБС, ОПЗ);
4. Заработная плата производственных рабочих.
5. Отчисления на социальное страхование.
6. Амортизация скважин.
7. Расходы по сбору и транспортировке нефти и газа.
8. Расходы по технологической подготовке нефти.
9. Расходы на подготовку и освоение производства: затраты на подготовительные работы, связанные с организацией новых предприятий на вновь вводимых в разработку площадях.
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Здесь отражаются расходы по подземному текущему ремонту скважин.
<number>

## Slide 17: Затраты на добычу жидкости и подготовку нефти и газа
11. Общепроизводственные расходы – содержание инженерно-технологических служб, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.
12. Инновационная деятельность – расходы на научно-исследовательские работы на предприятии.
В себестоимости добычи нефти и газа больший удельный вес характеризует условно-постоянные затраты (до 65 процентов), которые включают в себя амортизацию скважин, заработную плату, затраты на освоение и подготовку производства и на эксплуатацию и содержание оборудования. Эта особенность структуры себестоимости позволяет снижать себестоимость за счёт роста объёмов нефти и газа.
Большое значение в структуре себестоимости нефти и газа имеют природно-географические условия (месторасположение месторождения, рельеф местности, климат, характер почвы и растительности, водные и энергетические ресурсы). Большое значение имеет и глубина скважин. С увеличением глубины скважин возрастают капитальные вложения в бурение скважин, и увеличивается её стоимость, что увеличивает статью по амортизационным отчислениям.
Эксплуатация глубоких скважин отличается повышенными затратами энергию, текущий ремонт основных фондов .
<number>

## Slide 18: Примерная структура затрат на добычу жидкости и подготовку нефти и газа в ХМАО
<number>

## Slide 19: Структура затрат на старых месторождениях Поволжья
<number>

## Slide 20: Оценка экономической эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений
Для решения этой задачи и выбора оптимального варианта проекта в мировой практике используется проектный анализ, позволяющий принять разумные решения по рациональному использованию ресурсов. В задачу проектного анализа входит установление ценности проекта, которая опреде ляется разностью между его положительными результатами-«выгодами» и
отрицательными-«затратами».
Инвестиции должны быть направлены в объекты, которые будут высокорентабельными. В силу этого финансовый анализ является одним из главных в оценке эффективности проектов
разработки месторождений.
Целью анализа является оценка финансовых результатов проекта для инвесторов и для других участников проекта.
Финансовая рентабельность вариантов проекта оценивается системой
критериев и осуществляется последовательным расчетом показателей:
1. Доход от реализации продукции – выгоды
2. Капитальные вложения
3. Эксплуатационные затраты , включая амортизационные отчисления;
4. Прибыль
5. Налоговые выплаты, включая налог на прибыль;
6. Чистая прибыль;
7. Чистый доход ;
8. Чистый дисконтированный доход;
<number>

## Slide 21: Планирование добычи нефти и газа
<number>

## Slide 22: Ценообразование
<number>

## Slide 23: Себестоимость добычи нефти
<number>

## Slide 24: Схема добычи и подготовки нефти и газа
<number>

## Slide 25: Схема сбора и подготовки нефти
<number>

## Slide 26: Заключение
Деятельность нефтяных компаний (НК) характеризуется сложностью управленческих решений, масштаб и стоимость которых, в большинстве случаев существенно выше, чем во многих других сегментах экономики.
Все эти решения тесно связаны с инвестиционной политикой НК, фактически определяющей финансовое состояние компании и ее производственно-сбытовые возможности в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Проблемы управления инвестициями в нефтяной промышленности, связанные в основном с необходимостью учета многих факторов при подготовке решений (макроэкономические показатели, технико-экономические показатели месторождений и скважин, затраты на консервацию, риски, производственные мощности, возможности транспортной системы и др.). Число этих факторов только для одного сектора нефтедобычи измеряется сотнями. В целом же (с учетом временного фактора, а также общего количества месторождений, скважин и др.) требуется провести одновременную компьютерную обработку нескольких десятков миллионов цифр, характеризующих все возможные проекты НК.
При долгосрочном инвестиционном планировании оценка влияния такого объема факторов принципиально сложная задача.
<number>