## Slide 1: Особенности конструкций анкерных крепей. Область применения, технология возведения/

## Slide 2
Анкерная крепь, в отличие от традиционных рамных и других поддерживающих крепей, сразу же после монтажа осуществляет связывание и упрочнение массива в кровле и боках выработки, и активно противодействуют развитию смещений и разрушения пород. Это преимущество позволяет значительно повысить безопасность горной выработки, сократить затраты труда и металла в течение всего срока ее эксплуатации.
Анкер металлический – основной тип анкера в системе анкерной крепи. Обладает высокой прочностью на разрыв и податливостью. Податливость арматуры достигается благодаря специальной термической обработке на металлургическом заводе. Данное свойство позволяет анкеру амортизировать предельные нагрузки, в то время как анкер, изготовленный из обычной строительной арматуры, при таких нагрузках разрушится мгновенно.

## Slide 3: анкер канатный (гибкий) имеет следующий вид и характеристики:
Гибкий анкер используется при двухуровневой схеме крепления горных выработок, совместно с анкерами первого уровня (металлическими анкерами)
1. Разрывное усилие стержня анкера, кН | 210
2. Диаметр шпура, мм | 28-32
3. Диаметр стержня анкера, мм | 15
4. Стандартная длина стержня анкера, м | От 3 до 7
5. Габаритные размеры гайки, мм высота/сечение | 35/65
6. Масса анкера, 1м/кг | 1,1
7. Размер шайбы | 100х100/133х133/180х180

## Slide 4: Анкер стеклопластиковый имеет следующий вид и характеристики:
Анкер предназначен для крепления бортов и почвы подготовительных выработок, а так же применяется для крепления угольных выработок в подготовительных и очистных забоях. В процессе последующей отработки анкер легко срубается исполнительным органом комбайна.

## Slide 5
Полимерная сетка-затяжка.
Изготовлена из синтетического волокна высокой прочности с антистатическим и негорючим покрытием и предназначена для использования при подземных горных работах для защиты кровли и стен выработки.
Обеспечивает безопасность рабочих в забое при перехвате нависания кровли и боков при проведении горных выработок, для крепления лавы в монтажных и демонтажных камерах. Служит в качестве ограждений: движущихся частей различных механизмов; мест ремонта; бункеров; печей; зумфов и т.п. Крепление сетки к кровле, бокам, или забою выработки производится с помощью сталеполимерных или стеклопластиковых анкеров.

## Slide 6
Подхват в соединении с сеткой-затяжкой, анкером, гайкой и шайбой представляет собой ограждение, которое обеспечивает поддержание выработки от высыпания и обрушения горных пород в пространстве между анкерами (фото ниже).
Основные размеры подхватов: первый типоразмер - длина 2 500мм, ширина 250мм, толщина 1,5мм и второй типоразмер - длина 2 000мм, ширина 250мм, толщина 1,5мм.
Средства мониторинга анкерной
Крепи: несущая способность анкерной
крепи проверяется с помощью
штанговыдергивателя «Сила»

## Slide 7
Конструкция анкерной крепи представляет собой подземное сооружение, механизм работы которого имеет существенные особенности. Для каждой конструкции анкерной крепи выработки определенной формы поперечного сечения, сформированной анкерами определенного типа, длины, диаметра, прочности их закрепления и схемы размещения, существует предельная площадь обнажения и длина выработки, при которых начинается саморазрушение приконтурных (кровли, боков и почвы) пород и самой конструкции. Для предупреждения таких процессов конструкция анкерной крепи должна состоять из следующих элементов:
1. Силовая часть перекрытия выработки - элемент конструкции, сформированный основными анкерами для противодействия деформациям и смещению горных пород кровли выработки в ее пространство;
2. Подпорная часть перекрытия выработки - элементы конструкции, сформированные дополнительными анкерами для восприятия и передачи нагрузки от силового элемента перекрытия на опору, а также для управления сроком службы конструкции в зависимости от назначения выработки;
3. Опоры перекрытия выработки - элементы конструкции, сформированные боковыми анкерами для восприятия и передачи нагрузки от перекрытия на основание и уменьшения нагрузки горных пород боков выработки;
4. Основание конструкции - элементы конструкции, сформированные анкерами почвы из горных пород боков выработки, в том числе, ниже ее почвы для восприятия нагрузки от конструкции;

## Slide 9: Технология возведения анкерной крепи
Анкерную крепь применяют для крепления капитальных, подготовительных, вскрывающих, прослеживающих выработок, камер и прочих выработок вне зависимости от угла падения пород, мощности напластований, проведенных по устойчивым породам (f > 3). Анкерную крепь не применяют в слабых глинистых, сыпучих сильно перемятых породах, в зоне геологических нарушений и т.п. (СНиП Н-94–80).
Анкерная крепь возводится как временная, так и постоянная, в виде самостоятельной, а также в сочетании с металлической сеткой, набрызгбетоном и с металлическими или деревянными подхватами. Её возведение включает работы по бурению шпуров, установке анкеров. Бурение шпуров под анкеры производится электросверлами, телескопическими перфораторами и бурильными установками. Для бурения шпуров и установки анкеров применяют серийные машины МАП-1, НА-4, УВШ-5/15, ПА-1. Новокузнецким заводом выпущены новые бурильные установки УБШ-214, УБШ-2115, УБШ-308 для бурения шпуров в породах с f = 8÷14.

## Slide 10
Передвижная машина МАП-1 конструкции ЦНИИ подземмаша предназначена для бурения шпуров под анкеры в выработках высотой 1,8÷3 м в породах с f = 3÷8. Электрическое сверло машины смонтировано на распорной винтовой стойке. Установка на пневмоколесном ходу. Бурение с промывкой. Гайки закручивают гайковертом с электроприводом на базе ручного электросверла. Глубина шпуров 1,8÷2,5 м.
Переносной станок ПА-1 предназначен для бурения шпуров в выработках высотой от 1,8 до 2,8 м в породах с f < 4. Станок состоит из ручного электросверла с принудительной подачей, распорной винтовой стойки и шланга для бурового шлама. Конструкция стойки позволяет менять ее длину. Перед началом крепления забой приводится в безопасное состояние: нависшие куски породы обираются, кровля остукивается для выявления отслоившихся плит. Расположение, глубина и диаметр шпуров должны строго соответствовать паспорту крепления. Глубина шпуров на 5–7 см больше длины анкера при применении опорных плит и на 10–15 см – подхватов. После закрепления анкеров производится их натяжение; металлических – сразу после установки и вяжущих – после установленного срока затвердения закрепляющих составов.

## Slide 11
Деревянные и металлические клинощелевые анкеры закрепляют в шпуре ударами по выступающему в выработку концу анкера. После закрепления надевают опорные плитки, сетку или подхваты (согласно паспорту крепления) и закручивают гайку. При применении железобетонных анкеров бетон готовят состава 1:2 (цемент-песок) при водоцементном отношении 0,40:0,45.Процесс установки железобетонных анкеров состоит из следующих операций: приготовление бетона, заполнение им шпура и введение в него армирующего стержня.
Для заполнения шпуров бетоном используются пневмонагнетатели различных конструкций типа ПН-1, разработанного НИПИ гормашем.
Во время установки анкеров один из рабочих занят заполнением скважин бетоном с помощью нагнетательной трубы, а второй регулирует подачу сжатого воздуха трехходовым краном. После заполнения шпура бетоном вручную или с помощью бурильной машины, снабженной насадкой, вводится армирующий стержень. Сетка или подхваты, если они предусмотрены проектом, навешиваются после того, как бетон наберет необходимую прочность (это может производиться через сутки).

## Slide 12
Сталеполимерные анкеры выполнены из стального стержня, закрепленного в замковой части шпура синтетическим составом. Технология установки таких анкеров заключается в следующем. В шпур вводят стеклянную или полиэтиленовую или даже бумажную ампулу со смолой, химическим стабилизатором, наполнителем и катализатором. Затем в шпур вводят и вращают в течение нескольких секунд стержень с заостренным концом для разрушения оболочки ампулы. В результате этого происходит смешивание смолы с катализатором. Полученная смесь обволакивает стержень и, затвердевая вокруг него, надежно сцепляется со стенками шпура. На установку такого анкера затрачивается 3÷5 мин.
В отдельных случаях крепление производится в сочетании рамной крепи с анкерным креплением.