## Slide 1
Обеспечение реализации
строительного производства

## Slide 2
Производственная структура — это часть общей структуры, в частности состав производственных подразделений предприятия (производств, цехов, хозяйств), их взаимосвязь, порядок и формы кооперирования, соотношение по численности занятых работников, стоимости оборудования, занимаемой площади и территориальному размещению.
Рис. 1 – Общая структура предприятия

## Slide 3: Факторы, влияющие на производственную структуру:
1. Характер производственного процесса;
2. Характер выпускаемой продукции и методы ее изготовления;
3. Масштабы производства;
4. Характер и степень специализации и кооперирования;
5. Степень охвата стадий жизненного цикла изделий.
а) б) в)
Рис. 1 – Классификация производственных процессов в зависимости от состава потребляемого сырья и характера готовой продукции:
а) аналитические; б) синтетические; в) прямые

## Slide 4: Основные элементы производственной структуры
Рабочее место - часть производственной площади, оснащенной необходимым оборудованием и инструментами, при помощи которых рабочий или группа рабочих (бригада) выполняет отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства.
Производственный участок - совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению однородной продукции.
Цех — это производственное и административно обособленное подразделение предприятия, в котором выполняется определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализацией.

## Slide 5: Рис 2 – Виды производственных структур а) цеховая; б) бесцеховая; в) корпусная

## Slide 6: Рис. 3 – Схема размещения оборудования при технологической структуре

## Slide 7
Рис. 3 – Схема размещения оборудования при предметной структуре

## Slide 8: Таблица 1 – Сравнительный анализ технологической и предметной структуры
Тип структуры | Достоинства | Недостатки
Технологи-ческая | Высокая квалификация рабочих. Облегчается руководство людьми. | Увеличение времени на переналадку оборудования. Встречное движение полуфабрикатов. Отсутствие ответственности за качество изделия в целом.
Предметная | Благоприятные условия для механизации и автоматизации производства Полная ответственность за качество продукции. | Усложнение структуры. Уменьшение загрузки оборудования. Необходимость наличия большего ассортимента оборудования

## Slide 9
Показатели, характеризующие производственную структуру:
Размеры производственных звеньев.
Степень централизации отдельных производств.
Соотношение между основными, вспомогательными и обслуживающими производствами.
Пропорциональность входящих в состав предприятия звеньев.
Уровень специализации отдельных производственных звеньев.
Эффективность пространственного размещения предприятия.
Характер взаимосвязи между подразделениями.
Пути совершенствования производственной структуры:
Определение оптимальных размеров предприятия.
Углубление специализации основного производства.
Расширение кооперации по обслуживанию производства.

## Slide 10: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Виды учета в строительстве:
- оперативно-технический;
- бухгалтерский;
- статистический.
I Характеристики строительного производства, подлежащие оперативно-техническому учету:
1 учет выполненных работ осуществляется с помощью ведения как общего журнала работ, так и специальных журналов по выполнению работ субподрядчиками;
2 учет труда и заработной платы осуществляется либо по нарядной, либо по тарифной схеме;
3 учет материально-технических ресурсов осуществляется с помощью соответствующей документации;
4 учет работы автотранспорта осуществляется как по товарно-транспортным накладным, так и по путевым листам;
5 учет работы строительных машин и механизмов осуществляется посредством заполнения сменного рапорта машиниста.

## Slide 11: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Виды учета в строительстве:
II Бухгалтерский учет является сплошным и непрерывным учетом всех показателей, связанных с движением денежных средств, основных фондов и оборотных средств.
III Статистический учет строится в основном на данных бухгалтерского учета и используется для отслеживания массовых экономических тенденций.
Контроль качества строительно-монтажных работ:
1 входной – контроль строительных конструкций, изделий, материалов, инженерного оборудования, поступающих на стройку;
2 операционный – осуществляется после завершения производственных операций или строительных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению;
Notes: <number>

## Slide 12: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Контроль качества строительно-монтажных работ:
3 приемочный – проводится в целях проверки и оценки качества законченных строительством предприятий, зданий и сооружений или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.
Приемка законченных объектов в эксплуатацию
До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям заказчиком-застройщиком назначаются рабочие комиссии, которые проверяют:
- соответствие объектов и установленного в них оборудования проектам;
- результаты испытаний и комплексного опробования оборудования;
- подготовленность объектов к эксплуатации;
- качество строительно-монтажных работ.
Notes: <number>

## Slide 13: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Контроль качества строительно-монтажных работ:
Результатом опробования оборудования на рабочих режимах является начало выпуска продукции (оказания услуг) в объемах, соответствующих нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
После окончания строительства весь комплекс строительной документации прикладывается вместе к заявлению застройщика в Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН) о назначении Государственной приемочной комиссии для приемки объекта в эксплуатацию.
Notes: <number>

## Slide 14: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
В функции комиссии входит проверка:
- соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации и стандартам;
- эксплуатационной готовности объекта;
- документов об отводе земельных участков;
- документов на специальное водопользование;
- документов на геодезическую разбивочную основу для строительства;
- документов на геологию и гидрологию строительной площадки;
- наличия паспортов на оборудование и механизмы;
- актов по выполненным работам, проведенным испытаниям и замерам;
- справок об обеспеченности объекта эксплуатационными кадрами и материально-техническими ресурсами;
- справок городских эксплуатационных организаций;
- справок о соответствии вводимых в действие мощностей мощностям, предусмотренным проектом;
- справок о фактической стоимости строительства;
- документов о разрешении на эксплуатацию.
Notes: 10 о том, что внешние наружные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта;
11 подписанной подрядчиком и заказчиком;
12 объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых вошли в состав комиссии.
<number>

## Slide 15: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Состав приемочной комиссии - представители:
- заказчика (застройщика) – председатель комиссии;
- генерального подрядчика;
- субподрядных организаций;
- технической инспекции труда;
- профсоюзной организации заказчика;
- органа государственного санитарного надзора;
- органа государственного противопожарного надзора;
- по решению заказчика – производители других заинтересованных организаций.
Этапы работы приемочной комиссии:
1 проверка документов, предъявленных застройщиком;
2 осмотр объектов;
3 подведение итогов и составление основных выводов.
Notes: <number>

## Slide 16: Учет, отчетность и контроль качества в строительстве
Обязанности рабочей комиссии:
- проверка соответствия выполненных работ проектно-сметной документации;
- проверка и оценка качества выполненных работ;
- проверка данных об индивидуальных опробованиях;
- заключение по результатам комплексного опробования;
- проверка отдельных конструкций для предъявления приемочной комиссии;
- проверка подготовленности к эксплуатации предъявляемых приемочной комиссии предприятий;
- подготовка сводного заключения о готовности объекта;
- проверка наличия оформленных в установленном порядке документов.
Notes: <number>

## Slide 17: Материально-техническая база строительства
Материально-техническая база строительства (МТБС) – это система предприятий и хозяйств строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, а также некоторых отраслей, обслуживающих строительство.
Состав МТБС:
1 строительно-монтажное звено;
Производственная мощность предприятия – это расчетный максимально возможный объем выпуска продукции в единицу времени по прогрессивным нормам, передовой технологии и организации производства при наиболее полном использовании оборудования и производственных площадей.
Мощность строительно-монтажной организации определяется по объему строительного производства.
Notes: 1 включает в себя строительно-монтажные организации, осуществляющие процесс строительства, т.е. создания конечного продукта строительного производства
<number>

## Slide 18: Материально-техническая база строительства
По степени специализации строительно-монтажные организации подразделяются на:
- специализированная – строительно-монтажная организация выпускает однородную по конструктивно-технологическим признакам строительную продукцию и выполняет однородные виды СМР;
- универсальная – общестроительная организация выпускает разнообразную по конструктивно-технологическим признакам строительную продукцию и выполняет разнообразные по технологии виды работ.
По виду специализации строительно-монтажные организации подразделяются на категории:
- отраслевая;
- технологическая;
- предметная.
Notes: 1 включает в себя строительно-монтажные организации, осуществляющие процесс строительства, т.е. создания конечного продукта строительного производства.
Отраслевая – машиностроительная, электростроительная отрасль;
Технологическая – выполнение электромонтажных, санитарно-технических, отделочных работ;
Предметная – однородная продукция (жилые здания, промышленные и с/х объекты, объекты культурно-бытового назначения).
<number>

## Slide 19: Материально-техническая база строительства
Состав МТБС:
2 промышленно-производственное звено.
Промышленно-производственные предприятия по своей организационной структуре, специализации и кооперированию делятся на категории:
- узкоспециализированные;
- специализированные;
- строительных материалов, изделий и конструкций ограниченного регионального потребления продукции;
входящие в состав строительно-монтажных организаций.
3 инфраструктурное звено - это предприятия, которые обеспечивают взаимодействие строительно-монтажных организаций и промышленно-производственных предприятий и обеспечивают транспортные связи.
Notes: 2 это промышленно-производственные предприятия, которые обеспечивают строительство материалами, полуфабрикатами, строительными конструкциями.
Узкоспециализированные – по производству отдельных видов строительных материалов;
Специализированные – организованные на базе предприятий других отраслей и перерабатывающие отходы предприятий других отраслей.
<number>

## Slide 20: Материально-техническая база строительства
Функции инфраструктурного звена включают в себя:
- транспортирование материалов, изделий и конструкций;
- складирование и хранение материалов, изделий и конструкций;
- профессионально-технологическую комплектацию;
- обслуживание и ремонт машин, механизмов и оборудования;
- профессиональную подготовку и переподготовку кадров;
- создание социально-бытовых условий.
Производственно-технологическая комплектация строительства – это форма организации и управления материально-техническим обеспечением строительства, создаваемая но основе производственной переработки исходных строительных материалов с учетом технологии возведения конкретного строительного объекта.
Notes: 2 это промышленно-производственные предприятия, которые обеспечивают строительство материалами, полуфабрикатами, строительными конструкциями.
Узкоспециализированные – по производству отдельных видов строительных материалов;
Специализированные – организованные на базе предприятий других отраслей и перерабатывающие отходы предприятий других отраслей.
<number>

## Slide 21: Материально-техническая база строительства
Состав управления ПТК:
1 аппарат управления, отделы, группы;
2 промышленно-производственные подразделения;
3 линейно-транспортные подразделения;
4 диспетчерская служба.
Основные функции служб ПТК:
- составление комплектаций;
- составление спецификаций изделий и конструкций;
- составление и согласование графиков поставок комплектов изделий и конструкций на стройплощадку.
Управление ПТК включает в себя следующие элементы:
- органы управления;
- производственно-комплектовочная база;
- участки комплектации и диспетчеризации.
Notes: 2 цехи и участки по переработке исходных строительных материалов и изделий;
3 автомобильный, ж/д транспортный участки, участок механизации;
4 осуществляет координацию – контроль выполнения графиков.
<number>

## Slide 22: Материально-техническая база строительства
Технологические комплекты (ТК) – это набор конструкций, деталей и материалов, необходимых для строительства объекта, здания, сооружения или выполнения этапов работ.
Поставочный комплект – это часть технологического комплекта материально-технических ресурсов, поставляемых на объект с одного завода-изготовителя или другого поставщика в соответствии с технологией и сроками выполнения работ по графику.
Монтажный комплект – это часть технологического комплекта, состоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопутствующих материалов, обеспечивающих сборку монтажного узла, конструктивного элемента здания (сооружения).
Рейсовый комплект – часть поставочного или монтажного комплектов, доставляемая на одном транспортном средстве.
Notes: 2 цехи и участки по переработке исходных строительных материалов и изделий;
3 автомобильный, ж/д транспортный участки, участок механизации;
4 осуществляет координацию – контроль выполнения графиков.
<number>

## Slide 23: Организация работы транспорта и строительных машин
Виды организационных форм эксплуатации строительных машин и механизмов:
- на балансе небольших строительных организаций или их подразделений;
- на балансе специализированных подразделений механизации, входящих в состав крупных строительных организаций
- на балансе и в составе специализированных предприятий строймеханизации;
- на балансе лизинговых компаний.
Расчет потребности в строительных машинах:
1 по укрупненным нормативным расчетным показателям;
2 на основе объемов работ, принятых в проекте;
3 по нормам затрат машинного времени на единицу выполненного объема работ в физическом измерении.
Notes: 1 оперативное управление, но отсутствие полноценного технического обслуживания и ремонта;
2 необходимость создания собственной ремонтной базы;
3,4 – наиболее эффективное использование.
<number>

## Slide 24: Организация работы транспорта и строительных машин
Виды используемых в строительстве транспортных средств:
1 автомобильный транспорт – самое массовое транспортное средство, т.к. обладает достаточной оперативностью и маневренностью;
2 железнодорожный транспорт – предназначен для перевозки массовых грузов на большие расстояния и при обязательном наличии железнодорожных и подъездных путей;
3 тракторный транспорт;
4 водный транспорт;
5 воздушный транспорт;
6 трубопроводный транспорт – основан на законах движения сплошных сред в ограниченном трубами пространстве.
Notes: 1 традиционные бортовые автомобили и самосвалы, специализированные ТС – автобетоновозы, автобетононасосы, панелевозы, контейнеровозы, трубовозы, сантехкабиновозы. Наиболее эффективный радиус действия – около 300 км и менее;
2 менее маневренный и менее гибкий, чем 1;
3 применяется в условиях относительного бездорожья и на небольшие расстояния до 10 км;
4 достаточно экономичный, но подвержен сезонности, требует оборудованных портовым хозяйством водных коммуникаций;
5 самый дорогостоящий вод транспорта, применяется только в исключительных ситуациях
<number>