## Slide 1: Винтовка Мосина
Вооружение СССР перед началом Великой Отечественной войны соответствовало запросам того времени. Магазинная винтовка Мосина обр. 1891г калибра 7.62 мм была единственным экземпляром неавтоматического оружия. Эта винтовка прекрасно зарекомендовала себя в ВОВ и находилась на вооружении СА до начала 60-х годов.
Масса, кг: 4,5
Принципы работы: скользящий затвор
Начальная скорость пули, м/с: 865—870
Патрон: 7,62×54 мм
Прицельная дальность, м: 2 000
Прицел: открытый или оптический
Скорострельность, выстрелов/мин: 10

## Slide 2: СВТ и АВС
Параллельно с винтовкой Мосина советская пехота оснащалась самозарядными винтовками Токарева: СВТ-38 и у усовершенствованной в 1940 году СВТ-40. Также в войсках присутствовали автоматические винтовки Симонова: АВС-36 – в начале войны их количество насчитывалось почти 1,5 млн. единиц.
Масса, кг: 3,8 (без патронов и штыка)
Принципы работы: отвод пороховых газов
Начальная скорость пули, м/с: 830
Патрон: 7,62×54 мм
Коробчатый, отъемный магазин на 10 патронов
Скорострельность, выстрелов/мин: 20—25
Масса, кг: 3,8
Начальная скорость пули, м/с: 840
Патрон: 7,62×54R мм
Прицельная дальность, м: до 1500
Коробчатый, отъемный магазин: 15 патронов
Скорострельность, выстрелов/мин: 800

## Slide 3: ППШ и ППС
Присутствие такого огромного числа автоматических и самозарядных винтовок перекрывал недостаток пистолетов-пулемётов (только в начале 1941 г. началось производство ПП Шпагина, который надолго стал эталоном надёжности и простоты). Лучшим образцом пистолетов-пулемётов в годы ВОВ был признан ППС-43(пистолет-пулемёт Судаева).
Масса, кг: 3,04-3,67
Начальная скорость пули, м/с: 500
Патрон: 7,62×25 мм ТТ
Прицельная дальность, м: 200
Коробчатый магазин на 35 патронов
Скорострельность, выстрелов/мин: 700
Масса, кг: 3,6-5,3-4,15
Начальная скорость пули, м/с: 490
Патрон: 7,62×25 мм ТТ
Прицельная дальность, м: 200—300
Магазин: секторный на 35, барабанный на 71 патрон
Скорострельность, выстрелов/мин: 900

## Slide 4: ПТРС и ПТРД
Одной из главных особенностей вооружения пехоты Советской армии в начале ВОВ являлось полное отсутствие противотанковых ружей. И это отразилось уже в первые дни боевых действий. В июле 1941 г. Симонов и Дегтярев по приказу высшего командования сконструировали пятизарядное ружьё ПТРС (Симонов) и однозарядное ПТРД (Дегтярев).
Масса, кг: | 17.3
Патрон: | 14,5×114 мм
Скорострельность, выстрелов/мин: | 8-10
Начальная скорость пули, м/с: | 1020
Прицельная дальность, м: | 1000
Максимальная дальность, м: | 800
Масса, кг: | 22 кг
Патрон: | 14,5×11 мм
Скорострельность, выстрелов/мин: | до 15
Начальная скорость пули, м/с: | 1020
Прицельная дальность, м: | 1500 м
Максимальная дальность, м: | 800 м
Магазин: | 5 патронов

## Slide 5: Пулемёт максима и дягтерёва
За всё время Великой Отечественной войны военной промышленностью СССР было выпущено 12139.3 тысяч карабинов и винтовок, 1515.9 тысяч всех видов пулемётов, 6173.9 тысяч пистолетов-пулемётов. С 1942 года каждый год производилось почти 450 тысяч станковых и ручных пулемётов, 2 млн. пистолетов-пулемётов и более 3 млн. самозарядных и магазинных винтовок.
Масса, кг: 64,3
Начальная скорость пули, м/с: 740
Патрон: 7.62 x 54 mm R
Прицельная дальность, м: 1000
Матерчатая пулемётная лента на 250 патр.
Скорострельность, выстрелов/мин: 600
Масса, кг: 9,12;
Начальная скорость пули, м/с: 840
Патрон: 7,62×54 мм R
Прицельная дальность, м: 1500
Плоский дисковый магазин на 47 патронов
Скорострельность, выстрелов/мин: 500-600

## Slide 6: ТТ-33 и Револьвер системы Нагана
Начало Великой Отечественной войны подтвердило важность хорошего снабжения пехоты новейшими образцами стрелкового оружия. Входе войны было разработано и поставлено в армию немало различных образцов автоматического вооружения, что в конечном итоге сыграло решающую роль в победе СССР над фашистскими захватчиками.
Масса, кг: 0,795-0,880
Начальная скорость пули, м/с: 272
Патрон: 7,62×38 мм Наган
Прицельная дальность, м: 50
Барабан на 7 патронов
Скорострельность: 7 \15 сек
Масса, кг: 0,854 -0,94
Начальная скорость пули, м/с: 420 - 450
Патрон: 7,62×25 мм ТТ
Прицельная дальность, м: 50
Коробчатый магазин на 8 патронов

## Slide 7: Спасибо за внимание