## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра электроники
«Основы проектирования и организации производства радиоэлектронной техники»
«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ»
Владивосток, 2014

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
1. Организация производства радиоэлектронной аппаратуры: современное предприятие. Производственный процесс. Принципы организации производственных процессов. Производственный цикл изготовления изделий. Производственная структура предприятия. Формы специализации цехов.
2. Основные понятия технологии производства аппаратуры: технологические особенности радиоэлектронной аппаратуры. Основные понятия. Типы производства. Технологические процессы в производстве РЭА. Виды технологических процессов.
3. Организация технологической подготовки производства: основные задачи планирования технологической подготовки. Этапы разработки технологических процессов. Средства технологического оснащения производства РЭА.

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с.
Технология приборостроения: Учебник / Под общей редакцией проф. И.П.Бушминского. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Тупик В.А. Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры. – СПб: Издательство: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" – 2004.

## Slide 4: 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Современное предприятие – это система управления производством, основанная на использовании экономико-математических методов, теории информации, системно - комплексного подхода, организационной и электронно-вычислительной техники.
С производственно-хозяйственной точки зрения предприятие есть относительно обособленное образование, в котором предполагаются социальное, производственно-техническое, организационно-административное единство и финансово-экономическая самостоятельность.

## Slide 5
Социальное единство предполагает формирование коллектива работников, состоящего из различных групп всех специальностей, необходимых для производства определенной продукции.
Производственно-техническое единство предусматривает соответствие основных фондов предприятия (оборудования и площадей) характеру определенной деятельности.
Организационно-административное единство предполагает наличие единого управленческого аппарата и наличия единой для предприятия системы документооборота.

## Slide 6
Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов в целях создания определенной продукции (рис.1.1).

## Slide 7
Основные производственные процессы – это процессы, в ходе которых происходит непосредственное изменение форм, размеров, свойств, внутренней структуры предметов труда и превращение их в готовую продукцию.
К вспомогательным производственным процессам относятся такие процессы, результаты которых используются либо непосредственно в основных процессах, либо обеспечивают их бесперебойное и эффективное протекание (подготовка инструментов и оснастки, производство всех видов энергии, сжатого воздуха, и т. д.).

## Slide 8
Обслуживающие производственные процессы – это процессы труда по оказанию услуг, необходимых для осуществления основных и вспомогательных производственных процессов (складские и транспортные операции, контроль качества продукции и др.).
Производственные процессы протекают в разных стадиях (фазах). Стадия – это обособленная часть производственного процесса, когда предмет труда переходит в другое качественное состояние (материал в заготовку, заготовка – в деталь и т. д.).

## Slide 9
Сборочная (сборочно-монтажная) стадия – это производственный процесс, в результате которого получаются сборочные единицы (узлы, блоки) или готовые изделия.
Различают две организационные формы сборки: стационарную и подвижную.
При стационарной сборке изделие изготавливается на одном рабочем месте.
При подвижной сборке изделие создается в процессе его перемещения от одного рабочего места к другому.

## Slide 10
Заключительная регулировочно-настроечная стадия проводится с целью получения необходимых технических параметров готового изделия. В качестве орудий труда на этой стадии выступают контрольно-измерительная аппаратура и специальные стенды для испытаний.
Составными элементами стадий основного и вспомогательного процессов являются технологические операции (ТО). Операция – часть производственного процесса, которая, как правило, выполняется на одном рабочем месте без переналадки оборудования одним или несколькими работниками.

## Slide 11
Технологические операции состоят из установов (часть ТО при неизменном закреплении детали или узла) и переходов.
Технологический переход – законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке.
Вспомогательный переход не сопровождается изменением формы или состояния заготовки, но необходим для выполнения технологического перехода (установка заготовки, ее закрепление и т.д.).

## Slide 12
Рабочий ход – законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождающееся изменением свойств или формы заготовки.
Вспомогательный ход (холостой ход) – законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и не сопровождающееся изменением свойств или формы заготовки.

## Slide 13: Принципы организации производственных процессов
При всем многообразии производственных процессов их организация подчиняется некоторым общим принципам.
Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, которые в свою очередь подразделяются на операции, переходы, приемы. При этом анализ особенностей каждого элемента позволяет выбрать наилучшие условия для его осуществления.

## Slide 14
При использовании современного высокопроизводительного гибкого оборудования (станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, роботы и т. д.) действует принцип концентрации операций и интеграции производственных процессов. Концентрация предполагает выполнение нескольких операций на одном рабочем месте (универсальное многоцелевое сборочное оборудование).
Интеграция заключается в объединении основных вспомогательных и обслуживающих процессов.

## Slide 15
Принцип специализации обусловливает выделение на предприятии цехов, участков, линий и отдельных рабочих мест, которые изготавливают продукцию ограниченной номенклатуры.
Сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, как правило, приводит к улучшению всех экономических показателей, в частности, к повышению уровня использования основных фондов предприятия, снижению себестоимости продукции, механизации и автоматизации производственных процессов.

## Slide 16
Принцип пропорциональности предполагает равную пропускную способность всех производственных подразделений.
Нарушение этого принципа приводит к возникновению «узких» мест в производстве или, наоборот, к неполной загрузке отдельных рабочих мест, участков, цехов, к снижению эффективности функционирования всего предприятия.

## Slide 17
Принцип прямоточности означает такую организацию производственного процесса, при которой обеспечиваются кратчайшие пути прохождения деталей и сборочных единиц по всем стадиям и операциям.
Поток материалов, полуфабрикатов и сборочных единиц должен быть без встречных и возвратных движений.
Обеспечивается соответствующей планировкой расстановки оборудования по ходу технологического процесса.
Классическим примером такой планировки является поточная линия.

## Slide 18
Принцип непрерывности означает, что работники трудятся без простоев, а оборудование работает без перерывов.
Наиболее полно этот принцип проявляется в массовом или крупносерийном производстве при организации поточных методов производства, в частности при организации одно- и многопредметных непрерывно-поточных линий.
Этот принцип обеспечивает сокращение цикла изготовления изделия и способствует повышению эффективности производства.

## Slide 19
Принцип автоматичности предполагает максимальное выполнение операций производственного процесса автоматически, только под наблюдением и контролем оператора.
Автоматизация процессов приводит к увеличению объемов выпуска изделий, к повышению качества работ, к исключению ручного труда на работах с вредными условиями.
Особенно важна автоматизация обслуживающих процессов.
Общий уровень автоматизации процессов производства определяется долей автоматизированных работ в основном, вспомогательном и обслуживающем производствах.

## Slide 20
Принцип стандартизации предполагает широкое использование при создании и освоении новой техники и новой технологии стандартизации, унификации, типизации и нормализации, что позволяет избежать необоснованного многообразия в материалах, оборудовании, технологических процессах и резко сократить продолжительность цикла создания и освоения новой техники.

## Slide 21: Производственный цикл изготовления изделий
При преобразовании предметов производства в конкретное изделие они проходят через множество основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, протекающих параллельно, параллельно - последовательно или последовательно во времени в зависимости от сложившейся на предприятии производственной структуры, типа производства, уровня специализации производственных подразделений, форм организации производственных процессов.

## Slide 22
Продолжительность производственного цикла изготовления продукции – это календарный период времени, в течение которого материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия превращаются в готовую продукцию.
Продолжительность производственного цикла, как правило, выражается в календарных днях.

## Slide 23
Продолжительность производственного цикла зависит от времени трудовых и естественных процессов, а также от времени перерывов в производственном процессе (рис.1.2).

## Slide 24
В течение трудовых процессов выполняются технологические и нетехнологические операции.
К технологическим относятся операции, в результате которых изменяются внешний вид и внутреннее содержание предметов труда, а также подготовительно - заключительные работы.

## Slide 25
Время выполнения технологических операций в производственном цикле составляет технологический цикл (Тц).
Время выполнения одной операции, в течение которого изготавливается одна деталь, партия одинаковых деталей или несколько различных деталей, называется операционным циклом (Топ).

## Slide 26
К нетехнологическим относятся операции по транспортировке предметов труда и контролю качества продукции.
Естественными считаются такие процессы, которые связаны с охлаждением деталей после термообработки, с сушкой после окраски деталей или других видов покрытия и со старением металла.

## Slide 27
Перерывы в зависимости от вызвавших их причин могут быть подразделены на:
межоперационные (внутрицикловые),
межцеховые,
междусменные.

## Slide 28
Межоперационные перерывы обусловлены временем партионности и ожидания и зависят от характера обработки партии деталей на операциях.
Межцеховые перерывы обусловлены тем, что сроки окончания производства составных частей деталей сборочных единиц в разных цехах различны и детали пролеживают в ожидании комплектности.
Междусменные перерывы обусловлены режимом работы предприятия и его подразделений. К ним относятся выходные и праздничные дни, перерывы между сменами и обеденные перерывы.

## Slide 29: Производственная структура предприятия
В соответствии со структурой производственного процесса на любом предприятии радиоэлектронного приборостроения различают основные, вспомогательные и побочные цехи и обслуживающие хозяйства.
Цех – подразделение предприятия, состоящее из производственных и вспомогательных участков.
Цех выполняет определенные производственные функции, обусловленные характером кооперации труда внутри предприятия.
На большинстве промышленных предприятий цех является основной структурной единицей.

## Slide 30
К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную продукцию предприятия:
заготовительные (литейные, кузнечно-прессовые и др.),
обрабатывающие (механической обработки деталей, холодной штамповки, термические, гальванические, и др.),
сборочные (узловой и генеральной сборки, монтажные, регулировочно-настроечные и др.).

## Slide 31
К вспомогательным относятся цехи обслуживания основных цехов: оснащают их инструментом и приспособлениями, обеспечивают запасными частями для ремонта оборудования и проводят плановые ремонты, обеспечивают энергетическими ресурсами.
Структура предприятия должна обеспечивать рациональное и эффективное сочетание всех звеньев производственного процесса.

## Slide 32
Многообразие производственных структур предприятий в зависимости от их специализации можно свести к следующим типам:
с полным технологическим циклом, располагающие всей совокупностью заготовительных, обрабатывающих и сборочных цехов;
сборочного типа, выпускающие готовые изделия из деталей и комплектующих, изготовляемых на других предприятиях;
специализированные на производстве заготовок, как правило, на принципах технологической специализации;
подетальной специализации, производящие отдельные детали, блоки, узлы, сборочные единицы.

## Slide 33
Формы специализации цехов предприятий зависят от стадий производства, а именно: заготовительной, обрабатывающей и сборочной.
Соответственно специализация принимает следующие формы:
технологическую,
предметную,
предметно-технологическую.

## Slide 34
При технологической форме в цехах выполняется определенная часть технологического процесса из однотипных операций при широкой номенклатуре обрабатываемых деталей.
Примером цехов технологической специализации могут служить:
гальванические,
механообрабатывающие,
сборочные.

## Slide 35
Предметная форма специализации цехов характерна для заводов узкой предметной специализации.
В цехах полностью изготовляются закрепленные за ними детали или изделия узкой номенклатуры, например одно изделие, несколько однородных изделий или конструктивно - технологически однородных деталей.

## Slide 36: 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТУРЫ
Объективной тенденцией совершенствования конструкций радиоэлектронной техники - РЭА является постоянный рост её сложности, что объясняется расширением круга решаемых задач при одновременном повышении требований к эффективности работы.
Усложнение схемных и конструкторских решений, функциональных связей вместе со значительным увеличением численности элементов в РЭА создаёт большие трудности при их производстве, особенно при сборке и монтаже аппаратуры, а также наладке и регулировки.

## Slide 37
Специфические условия обеспечения высокой надёжности РЭА и заданных характеристик в условиях эксплуатации обусловливают высокие требования к качеству используемых материалов, оборудования, а также к технологическим процессам (ТП) изготовления РЭА.
Вместе с тем, производство РЭА должно быть экономически эффективно.

## Slide 38
При проектировании ТП следует предусматривать сокращение длительности и трудоёмкости этапа подготовки производства, капитальных затрат, численности сложных и трудоёмких операций, использование минимального числа единиц оборудования, максимального числа стандартных, унифицированных и типовых сборочных единиц и функциональных узлов РЭА.

## Slide 39
Производство РЭА должно быть экономически эффективно.
При проектировании ТП следует предусматривать:
сокращение длительности и трудоёмкости этапа подготовки производства,
капитальных затрат,
численности сложных и трудоёмких операций,
использование минимального числа единиц оборудования,
максимального числа стандартных, унифицированных и типовых сборочных единиц и функциональных узлов РЭА.

## Slide 40
В настоящее время основными направлениями развития РЭА, позволяющими решать задачи уменьшения габаритов и массы аппаратуры, повышения её надёжности и технологичности, являются микроминиатюризация аппаратуры, повышение степени интеграции и комплексный подход к разработке, конструированию и технологии производства РЭА.

## Slide 41
Повышение степени интеграции, определяемой числом элементов, приходящихся на единицу площади подложки ИС или размещённых в одном кристалле, изменяет состав и структуру конструктивных уровней компоновки РЭА - увеличивается сложность элементной базы (модулей первого уровня), уменьшается число уровней, снижается сложность конструкции и уменьшаются габаритные размеры устройств.

## Slide 42
Относительная трудоёмкость производства сборочных единиц РЭА может быть представлена в таком соотношении: механическая обработка - 8...15, сборка - 15...20, электрический монтаж - 40...60, наладка - 20...25% .
Следовательно, основными технологическими задачами производства РЭА являются:
разработка ИС на уровне ячеек и сборочных единиц РЭА с высокой степенью интеграции и совершенствование технологии их изготовления;
повышение плотности компоновки навесных элементов на печатных платах (ПП) и плотности печатного монтажа;

## Slide 43
совершенствование методов электрического соединения модулей первого, второго, и третьего уровней;
механизация и автоматизация сборки и электрического монтажа модулей второго, третьего и четвёртого уровней;
развитие автоматизированных и автоматических методов, а также средств наладки и регулировки аппаратуры сложных изделий;
автоматизация операций контроля функциональных параметров;
создание гибких комплексно-автоматизированных производств, функционирующих совместно с системами автоматизированного проектирования.

## Slide 44
Изделием в производстве называется любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению. Изделием может быть деталь, сбороч­ная единица, комплекс и комплект. Применительно к РЭА под изделием по­нимается как сама РЭА, так составляющие ее элементы и детали.
Деталь - изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций, например ось, клем­ма, рама и т. д.

## Slide 45
Сборочная единица - изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии - изготовителе сборочными операциями (свинчи­вание, сварка, пайка, склеивание), например: ячейка, ТЭЗ, разъем, блок и т. д.

## Slide 46
Комплекс - два или более изделия, несоединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Каждое изделие в комплексе имеет свое назначение, например: измерительный комплекс, вычислительный комплекс, и т. д.

## Slide 47
Комплект - два или более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: ремонтный комплект, комплект запасных частей и т. д. Изделие, имеющее две или более детали, соединенные разъемным или неразъемным соединением, называют узлом.

## Slide 48
Производственный процесс представляет собой совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых для изготовления изделий.
В состав производственного процесса входят все действия по:
изготовлению, сборке, контролю качества выпускаемых изделий;
хранению и перемещению его деталей, полуфабрикатов и сборочных единиц на всех стадиях изготовления;
организации снабжения и обслуживания рабочих мест, участков и цехов;
управлению всеми звеньями производства, а также комплекс мероприятий по технологической подготовке производства.

## Slide 49
Производственный процесс делится на основной и вспомогательный.
К основному производственному процессу относят процессы по изготовле­нию продукции;
к вспомогательному - процес­сы складирования, транспортировки, ремонта, энерго- и водоснабжения и др.

## Slide 50
Технологический процесс (техпроцесс) - часть производственного процесса, непосредственно связанная с последовательным изменением со­стояния предмета труда с превращением его в готовую продукцию.
Технологические процессы строят по отдельным методам их выполнения (процессы литья, механической и термической обработки, покрытий, сборки, монтажа и контроля РЭА) и разделяют на операции.

## Slide 51
Технологическая операция - это законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте, над одним или несколькими изделиями, одним или несколькими рабочими.
Условие непрерывности операции означает выполнение предусмотренной работы без перехода к изготовлению или сборке изделия.
Состав операции устанавливают не только на основе технологических соображений, но и с учётом организационной целесообразности.

## Slide 52
Технологическая операция (ТО) является основной единицей производственного планирования и учёта.
На основе операций оценивается трудоёмкость изготовления изделий, устанавливаются нормы времени и расценки, определяется требуемое количество рабочих, оборудования, приспособлений и инструментов, ведётся планирование производства и контроль качества работ.

## Slide 53
В условиях автоматизированного производства под операцией следует понимать законченную часть ТП, выполняемую непрерывно на автоматической линии.
При гибком автоматизированном производстве непрерывность выполнения операции может нарушаться, например, направлением собранного полуфабриката, электронного узла на промежуточный склад-накопитель в периоды между отдельными позициями, выполняемыми на разных технологических модулях.

## Slide 54
Кроме технологических операций в состав ТП включают ряд необходимых для его осуществления вспомогательных операций (транспортных, контрольных, маркировочных и т. п.).
Технологические операции, в свою очередь, делят на установы, позиции, переходы, приёмы.

## Slide 55
Установ или установка - часть технологической операции, выпол­няемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки (заготовок) или собираемой сборочной единицы.
Технологический переход (переход) - законченная часть техноло­гической операции, характеризуемая постоянством применяемого инстру­мента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке.

## Slide 56
Вспомогательный переход - законченная часть технологической операции, которая не сопровождается изменением формы или состояния заготовки, но необходима для выполнения технологического перехода.
На­пример, установка заготовки, ее закрепление и т. д.
Проход - часть перехода, заключающаяся в снятии одного слоя ма­териала с обрабатываемой поверхности.

## Slide 57
Рабочий ход - законченная часть перехода, состоящая из однократ­ного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, шероховатости или свойств заготовки.
Вспомогательный ход - законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки без изме­нения формы, размеров, шероховатости или свойств заготовки.

## Slide 58
Холостой ход - то же, что и вспомогательный ход для станков-автоматов.
Позиция - каждое новое положение заготовки относительно инст­рументов при неизменном ее закреплении в приспособлении. Например, по­воротное многопозиционное приспособление.
Прием - это законченная совокупность действий человека в процессе выполнения работы или подготовки к ней, объединённых одним целевым назначением (пуск станка, выключение и т. п.).
Рабочее место - часть производственной площади, оснащенной ос­новным технологическим и вспомогательным оборудованием и средствами, закрепленными для выполнения операции.

## Slide 59
Такт выпуска - интервал времени, через который производится вы­пуск изделий. Например, 1 компьютер через 10 мин.
Ритм выпуска (производительность) - обратная величина такта - количество изделий в единицу времени.

## Slide 60: Типы производства
В зависимости от номенклатуры, регулярности, стабильности и объёма выпуска изделий выделяют три основных типа производства продукции –
единичное,
серийное,
массовое.
Единичное производство характеризуется широтой номенклатуры и единичным или малым объёмом выпуска изделий.

## Slide 61
Под объёмом выпуска подразумевается количество изделий определённых наименований, типоразмера и исполнения, изготовляемых предприятием или его подразделениями в течение планируемого интервала времени, процесс изготовления которых не повторяется или повторяется через неопределенный промежуток време­ни.

## Slide 62
На предприятиях единичного производства количество выпускаемых изделий и размеры операционных партий заготовок и сборочных единиц, поступающих на рабочие места для выполнения технологических операций, исчисляются штуками и десятками штук.
На рабочих местах выполняются разнообразные технологические операции, повторяющиеся нерегулярно или неповторяющиеся совсем, используется универсальное точное оборудование.

## Slide 63
Специальные инструменты и приспособления, как правило, не применяют, уровень механизации низкий.
Взаимозаменяемость деталей и узлов во многих случаях отсутствует, широко распространена пригонка по месту.
Все это требует высокой квалификация рабочих, т.к. от неё существенно зависит качество выпускаемой продукции.
Всеми этими факторами определяется также и высокая себестоимость аппаратуры.

## Slide 64
Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготавливаемых перио­дически повторяющимися партиями.
В зависимости от количества изделий в партии различают мелко- , средне- и круп­носерийное производство.
Выпуск партий еженедельный, ежемесячный или еже­квартальный.
Объём выпуска изделий серийного типа колеблется от десятков и сотен до тысяч единиц.

## Slide 65
Для серийного производства характерно использование универсального, специализированного и автоматизированного оборудования и оснастки, для крупносерийного производства используют специальное и автоматическое оборудование.
Оборудование расставляется по технологическим группам с учётом направления основных грузопотоков цехов по предметно - замкнутым участкам.
Технологическая оснастка в основном универсальная, однако, во многих случаях (особенно в крупносерийном производстве) используется специальная высокопроизводительная оснастка.

## Slide 66
Для многономенкла­турного серийного производства экономически выгодно использование гибких производственных систем (ГПС), для которых используют автоматизирован­ную систему технологической подготовки производства (АСТПП), автомати­зированную систему управления технологическими процессами (АСУТП).

## Slide 67
Средняя квалификация рабочих в серийном производстве обычно ниже, чем в единичном, т.к. наряду с рабочими высокой квалификации, работающими на сложном универсальном оборудовании, используются рабочие-операторы, работающие на настроенных станках, а произ­водительность труда выше, чем при единичном производстве.
В зависимости от объёма выпуска и особенностей изделий обеспечивается частичная взаимозаменяемость деталей и групповая взаимозаменяемость сборочных единиц, однако в ряде случаев на сборке применяется компенсация размеров и пригонка по месту.

## Slide 68
Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объёмом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение длительного периода времени.
Коэффициент закрепления операций массового производства равен 1, т.е. на каждом рабочем месте закрепляется выполнение одной постоянно повторяющейся операции, требующей использования рабочих невысокой квалификации.

## Slide 69
Используется специальное высокопроизводительное оборудование, которое расставляется по ходу технологического процесса с промежуточными складами - накопителями деталей и сборочных единиц, и во многих случаях связывается конвейерами с постами промежуточного автоматического контроля.
Оборудование и оснастка, как правило, специальное, дорогое и высокопроизводительное, требуемая точность достигается методами автоматического получения размеров на настроенных станках при обеспечении взаимозаменяемости обрабатываемых заготовок и собираемых узлов.

## Slide 70: Технологические процессы в производстве РЭА
В производстве элементов, сборочных единиц и устройств РЭА используется большой комплекс ТП, основанных на различных физических и химических методах обработки материалов.

## Slide 71
Производство печатных плат (ПП) основано на химическом, аддитивном, электрохимическом и комбинированном методах изготовления. Они различаются способами получения рисунка печатного монтажа и токопроводящего слоя.
Промышленное применение нашли сеткографический способ офсетной печати, а также способ фотоформирования рисунка как наиболее перспективный при повышении плотности печатного монтажа и уменьшении ширины проводников.
Проводящий слой получают травлением, химическим или химико-гальваническим наращиванием.

## Slide 72
Для указанных методов применяются типовые технологические операции: механическая обработка, нанесение рисунка, травления, химическое или химико-гальваническое осаждение меди, удаление защитной маски.
Производство сборочных единиц и модулей РЭА основано на сборке и электрическом монтаже.
Электромонтажные работы по получению контактных соединений выполняют различными методами: пайкой, сваркой, склеиванием, накруткой, механическим контактированием, а также электрическим монтажом (печатным, жгутовым, проводным на платах, плоскими кабелями).

## Slide 73
Механическое контактирование модулей более высоких уровней осуществляют с помощью электрических соединителей (разъёмов).
Технология их изготовления построена на типовых операциях холодной листовой штамповки, переработки пластмасс, механической и химической обработки.
Создание гибридных тонкоплёночных ИС основано на ТП термического и вакуумного напыления и распыления материалов с помощью ионной бомбардировки.

## Slide 74
Производство толстоплёночных ИС основано на нанесении элементов способом сеткографической печати, т.е. путём продавливания смеси мелкодисперсных порошков соответствующих материалов (резистивных, диэлектрических, проводящих) через сетчатый трафарет с последующей сушкой, вжиганием и подгонкой толстоплёночных элементов.

## Slide 75: Виды технологических процессов
Технологические процессы в зависимости от подробности их разработки, типизации, наличия оборудования и объема выпуска изделий классифицируют на следующие виды:
проектный (начальная стадия, много вариантов);
рабочий (конкретный, для работы);
единичный (ТП только на данное изделие, как правило, массовое производство);
типовой (на конструктивно подобные изделия, например, на из­готовление печатных плат);
групповой (на технологически подобные изделия для мелкосерийно­го, многономенклатурного производства);

## Slide 76
маршрутный;
операционный;
временный (оперативный), для имеющегося на предприятии обору­дования при изготовлении пробных изделий;
стандартный (обязательный к применению в отрасли, государст­ве. Например, стандартные методики испытания электронно-вычислительной аппаратуры);
перспективный (для вновь разрабатываемых производств или мо­дернизации старых предприятий);
маршрутно-операционный.

## Slide 77
Последние три определяют степень подробности разработки ТП.
Маршрутный процесс определяет порядок (мар­шрут) следования операций, их вид и наименование, оборудование и осна­стку для выполнения операций, трудоемкость выполнения операций и ква­лификацию работников. Для мелкосерийного производства достаточна раз­работка маршрутной технологии. При этом все параметры разработки заносятся в маршрутные карты.

## Slide 78
Для средне- и крупносерийного, а также массового производств после маршрутной технологии следует разработка операционной технологии, при этом каждая операция разрабатывается подробно, устанавливаются оборудование и оснастка, выбираются или рассчитываются технологические режимы.
Операция дробится на технологические переходы, вычерчивается эскиз операции с установочными ба­зами и настроечными размерами.
Рассчитывается операционное время (tоп) и устанавливается норма штучного времени (Тшт).
Данные раз­работки заносятся в операционные карты.

## Slide 79
Маршрутно-операционная технология применяется, когда на отдель­ные наиболее сложные операции маршрутной технологии разрабатывается операционная технология.
Исходными данными для разработки технологических процессов яв­ляются:
конструкторская документация на изделие (сборочные чертежи, рабочие чертежи, электрические схемы, монтажные схемы);

## Slide 80
технические требования на изделие, где указываются дополнительные требования к изделию, например, маркировка, виды контроля и испытаний;
спецификация на входящие в изделие компоненты;
объем выпуска продукции;
сроки выпуска (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально);
наличие технологического оборудования, оснастки;
справочная, нормативная литература, программы.

## Slide 81: 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Рациональная организация производственного процесса невозможна без проведения технологической подготовки производства (ТПП), которая должна обеспечивать полную готовность предприятия к производству изделий РЭА в соответствии с заданными технико-экономическими показателями на высоком техническом уровне с минимальными трудовыми и материальными затратами.

## Slide 82
Технологическая подготовка производства - совокупность методов организации, управления и решения технологических задач на основе комплексной стандартизации, автоматизации и средств технологического оснащения.
Базируется на единой системе технологической подготовки производства (ГОСТ 14.002-83).

## Slide 83
Стандарты ЕСТПП устанавливают:
общие правила организации управления производством,
предусматривают применение прогрессивных ТП,
стандартной технологической оснастки и оборудования,
средств механизации и автоматизации производственных процессов и инженерно-технических и управленческих работ (ГОСТ 14.001-83).

## Slide 84
Основные задачи планирования ТПП:
определение состава, объёма и сроков работ по подразделениям;
выявление оптимальной последовательности и рационального сочетания работ.
Изготавливаемые блоки, сборочные единицы и детали РЭА распределяют по производственным подразделениям, определяют трудовые и материальные затраты, проектируют технологические процессы и средства оснащения.

## Slide 85
При этом решают следующие задачи:
1. Отработка конструкции изделия на технологичность. Ведущие технологи проводят технологический контроль конструкторской документации, оценку уровня технологичности конструкции изделия, отработку конструкции изделия на технологичность.
2. Прогнозирование развития технологии. Изучение передового опыта в области технологии и подготовка рекомендаций по его использованию. Проведение лабораторных исследований по новым технологическим решениям, выявленным в процессе прогнозирования.

## Slide 86
3. Стандартизация технологических процессов. Проводится анализ конструктивных особенностей деталей, сборочных единиц и их элементов, обобщение результатов анализа и подготовка рекомендаций по их стандартизации, разработке типовых технологических процессов (ТТП).
4. Группирование технологических процессов. Осуществляется анализ и уточнение границ классификационных групп деталей, сборочных единиц, разработка групповых ТП.

## Slide 87
5. Технологическое оснащение. Выполняется унификация и стандартизация средств технологического оснащения, выявляется трудоёмкая оригинальная оснастка, определяется потребность в универсальной таре для деталей и сборочных единиц. Проектирование и оснащение рабочих мест проводится согласно групповым и типовым технологическим процессам.
6. Оценка уровня технологии. Определяется уровень технологии на данном предприятии, устанавливаются основные направления и пути повышения уровня технологии.

## Slide 88
7. Организация и управление процессом ТПП. Распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц между технологическими бюро, выявление узких мест в ТПП и мер по их ликвидации, контроль за выполнением работ по ТПП.
8. Разработка технологических процессов. Разрабатывают новые и совершенствуют действующие единичные ТП и процессы технического контроля заготовок, деталей, сборки и испытания составных частей и изделий в целом, проводят корректировку ТП.

## Slide 89
9. Проектирование средств специального технологического оснащения. Выбор вариантов специального технологического оборудования, выпускаемого промышленностью, или разработка технических заданий на его проектирование. Проектирование специального инструмента, приспособлений, штампов, пресс-форм и другой оснастки.
10. Разработка норм. Разработка технически обоснованных норм расхода материалов, затрат труда и времени на выполнение операций. Разработка стоимостных затрат по цехам для обеспечения хозрасчётной деятельности.

## Slide 90
В зависимости от размеров партий выпускаемых изделий РЭА характер ТПП серийного производства может изменяться в широких пределах, приближаясь к процессам массового (в крупносерийном) или единичного (в мелкосерийном) типа производства.
Правильное определение характера проектируемого ТП и степени его технической оснащённости, наиболее рационального для данных условий конкретного серийного производства, является очень сложной задачей, требующей от технолога понимания реальной производственной обстановки и ближайших перспектив развития предприятия.

## Slide 91
Технологическая подготовка производства РЭА должна содержать оптимальные решения не только задач обеспечения технологичности изделия, проектирования и постановки производства, но и проведения изменений в системе производства, обусловленных последующим улучшением технологичности и повышением эффективности изделий. Поэтому современная ТПП сложных радиоэлектронных изделий должна быть автоматизированной и рассматриваться как органическая составная часть САПР - единой системы автоматизации проектных, конструкторских и технологических разработок.

## Slide 92: Этапы разработки технологических процессов
Правила разработки техпроцессов определены в рекомендациях Р50-54-93-88.
В соответствии с этими правилами разработка ТП состоит из последовательности этапов, набор и характер которых зависит от типа запускае­мого в производство изделия, вида ТП, типа производства.

## Slide 93
Средства технологического оснащения производства РЭА включают:
технологическое оборудование (в том числе контрольное и испытательное);
технологическую оснастку (в том числе инструменты и средства контроля);
средства механизации и автоматизации производственных процессов.

## Slide 94
Технологическое оборудование - это орудия производства, в которых для выполнения определённой части ТП размещаются материалы или заготовки и средства воздействия на них.
Технологическая оснастка - это орудия производства, добавляемые к технологическому оборудованию для выполнения определённой части ТП.
Средства механизации - это орудия производства, в которых ручной труд человека частично или полностью заменён машинным с сохранением участия человека в управлении машинами.
Средства автоматизации - это орудия производства, в которых функции управления выполняют машины, приборы и ЭВМ.

## Slide 95
Цехи по производству ПП оснащены универсальным оборудованием, разработанным специально для выпуска такого вида продукции.
Это механизированные и автоматизированные линии химической, электрохимической обработки, установки для нанесения фоторезистов и сеткографии, станки с ЧПУ для механической обработки, автоматизированные стенды контроля плат.
Оборудование с ЧПУ применяют для изготовления фотошаблонов и трафаретов, сверления монтажных отверстий и фрезерования ПП.

## Slide 96
В цехах лакокрасочных покрытий высокий уровень механизации достигается путём организации технологических поточных линий.
Окрасочные и сушильные камеры с ручной установкой деталей заменяются проходными камерами, а в качестве транспортирующих устройств используют конвейеры.
Окраска является одним из видов обработки, где роботы нашли применение как автономные агрегаты, самостоятельно владеющие рабочим инструментом-распылителем.

## Slide 97
Сборочные цехи оснащены как универсальным, так и специальным оборудованием и оснасткой (конвейерные линии и рабочие места электромонтажников, оборудование по подготовке, установке и пайке радиодеталей на ПП, стенды для контроля и регулировки функциональных параметров сборочных единиц и пр.).
На оборудовании с ЧПУ производят установку и пайку ИС с планарными выводами, а также осуществляют контроль электрических цепей ячеек.
Программное управление обеспечивает автоматизацию проводного монтажа, контроль электрических цепей в модулях всех уровней.

## Slide 98
Предприятия, выпускающие РЭА на ИС частного применения, оснащены оборудованием, используемым в электронной промышленности: установки для диффузии, ионного легирования, термического окисления, оборудование для термического испарения материалов в вакууме, а также сборки и герметизации ИС.
Важным показателем работы оборудования, технологической оснастки и правильности их выбора является степень использования каждого станка и оснастки в отдельности и всех вместе по разработанному процессу.